ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ

Цель – познакомиться с порядком чтения чертежей деталей; произвести чтение чертежа.

Предмет: ИЗО с элементами черчения.

Класс: 9.

Дата: 14.04.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Беседа по вопросам:

  - Как построить чертёж развёртки поверхностей цилиндра?

  - Какие надписи наносят на чертежах развёрток поверхностей предметов?

- Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

Чтение чертежа заключается в представлении по плоским изображениям объёмной формы предмета и в определении его размеров. Эту работу рекомендуется проводить в такой последовательности:

- Прочитать основную надпись чертежа. Из неё можно узнать название детали, наименование материала, из которого её изготовляют, масштаб изображений и другие сведения.

- Определить, какие виды детали даны на чертеже, какой из них является главным.

- Рассмотреть виды во взаимной связи и попытаться определить форму детали со всеми подробностями. Этой задаче помогает анализ изображений, данных на чертеже. Представив по чертежу геометрическую форму каждой части детали, мысленно объединяют их в единое целое.

- Определить по чертежу размеры детали и её элементов.

Приведём пример чтения чертежа детали (вначале даны вопросы к чертежу, а затем ответы на них).

Вопросы к чертежу (рис. 143) (вопросы составлены в последовательности, соответствующей правильному порядку чтения чертежей)

- Как называется деталь?

- Из какого материала её изготовляют?

- В каком масштабе выполнен чертёж?

- Какие виды содержит чертёж?

- Сочетанием каких геометрических тел определяется форма детали?

- Опишите общую форму детали.

- Чему равны габаритные размеры деталей и размеры отдельных частей?

Ответы на вопросы к чертежу (см. рис. 143).

- Деталь называется «направляющая».

- Изготовляют деталь из стали.

- Масштаб чертежа 1:1, т. е. деталь изображена в натуральную величину.

- Чертёж содержит два вида: главный и слева.

- Выделив части детали, рассмотрим их слева направо, сопоставляя оба вида.

Крайняя левая часть на главном виде имеет форму прямоугольника, а на виде слева – окружности. Значит, это цилиндр, так как такие проекции характерны для цилиндра.

Вторая слева часть на главном виде имеет форму трапеции. На виде слева она показана двумя окружностями. Такие проекции может иметь только усечённый конус.

Третья часть, как и первая, показана на главном виде прямоугольником, а на виде слева – окружностью. Значит, она имеет также форму цилиндра.

Четвёртая часть на главном виде имеет очертание прямоугольника, внутри которого проведены две горизонтальные линии, а на виде слева – шестиугольника. Такие изображения характерны для шестиугольной призмы.

Крайняя справа часть показана прямоугольником на главном виде и окружностью на виде слева. Мы знаем, что такие изображения определяют цилиндр.

По штриховым линиям на главном виде и по окружности самого меньшего диаметра на виде слева можно сделать вывод, что внутри детали имеется сквозное цилиндрическое отверстие.

- Объединив все части, устанавливаем общую форму предмета (рис. 144). Она представляет собой сочетание цилиндров, усечённого конуса и шестиугольной призмы, расположенных на одной оси. Вдоль оси детали проходит сквозное цилиндрическое отверстие.

- Габаритные (наибольшие и наименьшие) размеры детали таковы: длина 160 мм, диаметр 90 мм, диаметр отверстия 20 мм. Диаметр крайней левой цилиндрической части 30 мм, длина 18 мм. Высота усечённого конуса 20 мм, угол при вершине 300, диаметр большего основания 48 мм.

Такой же диаметр имеет следующая цилиндрическая часть. Длина цилиндра определяется как разность между размерами 75 и 38, т. е. равна 37 мм.

Два размера части детали, имеющей форму шестиугольной призмы, нанесены на виде слева: между параллельными гранями – 65 мм, между двумя рёбрами – 75 мм. Длина этой части не указана, она определяется вычитанием из габаритного размера (160) размеров 75 и 45. Диаметр наибольшего цилиндра 90 мм, длина его 45 мм. Диаметр отверстия 20 мм.

42. Прочитайте чертёж на рисунке 145.

Вопросы к чертежу

- Как называется деталь?

- Из какого материала она изготовляется?

- Какие виды даны на чертеже?

- Сочетанием каких геометрических тел определяется форма детали?

- Какие элементы детали показаны на главном виде двумя окружностями ø10?

- Изображением каких элементов являются окружности ø18 и почему они проведены на главном виде штриховыми линиями?

- Каковы габаритные размеры детали?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

  - Чтение чертежей

Прочитайте по заданию учителя один из чертежей на рисунке 146. Ответы на вопросы запишите в тетради.

Вопросы для чтения чертежей

- Как называется деталь? Из какого материала её изготовляют?

- Какой масштаб указан на чертеже?

- Какие изображения передают форму детали?

- Опишите форму детали, т. е. укажите название геометрических тел, образующих форму детали, и их размеры.

- Чему равны габаритные размеры детали?

  - Решение занимательных задач

    - На рисунке 147 дан чертёж и наглядное изображение проволочной модели. Сконструируйте аналогичную модель, выполните её чертёж и наглядное изображение.

    - Выполните технических рисунок предмета, который может плотно проходить через все три отверстия в пластине (рис. 148).

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №8

Выполнение чертежа предмета в трёх видах с преобразованием его формы (путём удаления части предмета)

- Выполните технический рисунок детали (рис. 149, а), сделав вместо выступов, отмеченных стрелками, выемки такой же формы и размеров на том же месте.

- С помощью точек на поверхности детали (рис. 149, б) показана разметка удаляемой части детали. Выполните технический рисунок изменённой детали.

- Выполните эскиз детали (рис. 150, а), мысленно удалив её верхнюю заштрихованную часть и заменив выступы, указанные стрелкой, выемками.

- Выполните эскиз детали (рис. 150, б), сделав вместо выступов выемки такой же формы и размеров на том же месте.

- Выполните по заданию учителя чертёж одной из деталей (рис. 151), у которой удалены части по нанесённой разметке. Направление проецирования для построения главного вида указано стрелкой.

Указания к работе. Задания 1-4, как подготовительные, выполните в рабочей тетради, задание 5, как основное, - на листе формата А4. Изображения выполните с сохранением пропорций предмета; размеры не наносите.

- Итог урока

- Оценивание работ учащихся и выставление оценок.

- Домашнее задание: завершить построения; читать §17 учебника (сс. 110-117).