ЛЕКЦИЯ № 2

Линии

При выполнении чертежей применяют линии различной толщины и начертания. Каждая из них имеет своё назначение.

На рисунке 21 дано изображение детали, называемой валиком. Как видите, чертёж детали содержит разные линии. Для того чтобы изображение было всем понятно, государственный стандарт устанавливает начертание линий и указывает их основное назначение для всех чертежей промышленности и строительства. На уроках технического и обслуживающего труда вы уже применяли различные линии. Вспомним их.

Чтобы чертёж был чётким, ясным и понятным, его выполняют линиями различных начертаний (табл. 1.1), установленных ГОСТ 2.303-68. Толщина сплошной основной линии должна быть 0,5…1,4 мм. При этом учитывают формат чертежа, величину и сложность изображений. Толщина линий должна быть одинаковой для всех изображений на данном чертеже.

Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях выбирают с учётом величины изображений. Штрихи и промежутки между ними должны быть одинаковыми.

Штриховые линии должны начинаться, пересекаться и заканчиваться штрихами.

Если диаметр окружности менее 12 мм, то штрихпунктирная линия, используемая в качестве центровой, заменяется сплошной тонкой линией.

При выполнении учебных чертежей рекомендуется придавать основным линиям (линиям видимого контура) толщину 0,8…1 мм, штриховым линиям (линиям невидимого контура) толщину – 0,4…0,5мм, остальным – 0,25…0,3 мм.

Расстояние между параллельными линиями, например, при нанесении штриховки, не должно быть менее 1 мм.

При выполнении конструкторской документации применяют сочетания линий, начертания которых зависят от их назначения, т. е. отображения этими линиями той или иной информации (ГОСТ 2.303-68). Сочетания линий различного начертания обладают необходимой наглядностью изображений, облегчают восприятие формы отображённых объектов и представление о характере отображённой ими информации.

В качестве исходной принята сплошная толстая основная линия. Толщины остальных линий зависят от выбранной толщины s основной линии (табл. 1.3). Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений одного масштаба на данном чертеже.

| Наименование | Толщина |
| --- | --- |
| Сплошная толстая основная | s = 0,5…1,4 мм |
| Сплошная тонкая | От s/3 до s/2 |
| Сплошная волнистая |  |
| Штриховая |  |
| Штрихпунктирная тонкая |  |
| Штрихпунктирная утолщённая | От s/2 до 2s/3 |
| Разомкнутая | От s до 1,5 s |
| Сплошная тонкая с изломами | От s/3 до s/2 |
| Штрихпунктирная с двумя точками тонкая | От s/3 до s/2 |

Сплошную толстую основную линию применяют для изображения:

- рамок поля чертежа и основной надписи;

- отрезка линии и контура (на эпюре);

- видимых контуров объектов и их частей на видах, сечениях и разрезах;

- видимых линий перехода.

Сплошной тонкой линией выполняют:

- оси координат и границы плоскостей проекций;

- вектор направления проецирования и лучи проецирования;

- линии связи между проекциями объектов;

- линии построения;

- траектории линейного перемещения и поворота;

- внешнюю рамку формата;

- линии выносные и размерные;

- линии штриховки (графических обозначений материалов в сечениях);

- контур наложенного сечения;

- линии перехода воображаемые;

- линии, ограничивающие выносные элементы на видах, сечениях и разрезах;

- линии-выноски и полки линий-выносок;

- контуры пограничных деталей (обстановки).

Сплошной волнистой линией вычерчивают линии обрыва длинной детали, линии разграничения вида и разреза. Линию проводят от руки, слегка волнистую.

Штриховую линию применяют при вычерчивании линий невидимого контура и невидимых линий перехода. Штриховые линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами.

Штрихпунктирной тонкой линией вычерчивают осевые и центровые, линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных и вынесенных сечений. Длина штрихов может быть от 5 до 30 мм, но, как правило, 15…20 мм. Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами.

Штрихпунктирную утолщённую линию применяют для обозначения поверхности, подлежащей термообработке или покрытию, для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью (наложенные проекции).

Разомкнутой линией показывают положение линий сечения. В сложных сечениях и разрезах допустимо концы разомкнутой линии соединять штрихпунктирной тонкой линией.

Сплошную тонкую линию с изломами применяют при вычерчивании длинного края оборванного изображения детали.

Штрихпунктирную тонкую линию с двумя точками применяют для обозначения линий сгибов на развёртках, для изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях, для изображения развёртки, совмещённой с видом.