Урок технологии на тему

«Простейший ремонт сантехнического оборудования»

Предмет: технология.

Класс: шестой.

Четверть: четвёртая.

Количество часов: два.

Дата: 13.05.2015 г. (2 часа).

Уроки: №№ 41, 42.

Раздел: «Технологии домашнего хозяйства».

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Цель: ознакомить учащихся с основами простейшего ремонта сантехнического оборудования.

Методы обучения: рассказ, беседа, фронтальный опрос, демонстрация наглядных пособий, работа с книгой, практические работы.

Тип урока: комбинированный.

Формируемые УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Основные понятия: водопроводный кран, смеситель, вентильная головка, аэратор, слесарь-сантехник.

ХОД УРОКА

- Повторение пройденного материала.

- Демонстрация учащимися подготовленных дома эскизов оформления стен декоративными элементами.

- Фронтальный опрос:

  - Какие виды обоев вы знаете?

  - Чем отличается отделка помещения в один колер от отделки в два колера?

  - Что такое филёнка?

  - Чем отличается бордюр от фриза, от гобелена?

  - Как подготовить стены к оклейке обоями?

  - Назовите последовательность оклейки стен обоями.

- Сообщение темы и цели урока.

Тема урока: «Простейший ремонт сантехнического оборудования».

Цель урока – познакомиться с основами простейшего ремонта сантехнического оборудования.

- Изложение нового материала.

Для выполнения ремонта сантехнических устройств необходимо знать их конструкцию и уметь отличать детали. Чаще всего неисправности возникают в водопроводных кранах и смесителях.

На рисунке 86 показано устройство простейшего водопроводного крана. При повороте маховичка 1 по часовой стрелке шпиндель 2 вворачивается внутрь корпуса 4, прокладкой 5 перекрывает отверстие (гнездо) 7, и вода не поступает.

В настоящее время широко применяют смесители – устройства для подачи холодной, горячей или тёплой воды. Производятся смесители различного назначения: для умывальников (центральные), для ванны и умывальника (общие), для ванны с душевой сеткой и т. д. Смесители работают в постоянном контакте с водой, поэтому их металлические детали изготовляют из латуни, бронзы, маховички – из пластмассы, уплотнительные прокладки – из резины, кожи, пластмассы и др.

На рисунке 87 показан смеситель для умывальника (центральный). Он состоит из корпуса 1 с двумя вертикальными головками 2, водоизливной трубки 3 с аэратором 4.

Вентильная головка, входящая в устройство смесителя, - это устройство для управления движением воды (рис. 88). Так же, как и в водопроводном кране, при вращении маховичка по часовой стрелке прокладка прижимается к отверстию в корпусе смесителя, по которому поступает вода и перекрывает его.

При работе смесителя могут возникнуть следующие неисправности.

- При открытой вентильной головке вода подтекает по шпинделю в сторону маховичка.

Для устранения подтекания воды следует подтянуть (закрутить сильнее по часовой стрелке) гайку 3 (см. рис. 88). Если это не поможет, то нужно полностью отвернуть гайку и вытащить тонкой отвёрткой старый сальник (набивку) 4 из зазора между шпинделем 2 и корпусом 6. После этого намотать на шпиндель несколько витков пропитанной маслом льняной или конопляной нити (пакли). Гайку 3 завинчивают в корпус 6, уплотняя сальник, и проверяют лёгкость вращения шпинделя маховичком. Можно также, вытащив старый сальник, заменить его новым – резиновым.

- При закрытой вентильной головке вода капает из крана, или при её открывании смеситель начинает гудеть и вибрировать.

Для устранения этих неисправностей, прежде всего, перекрывают запорными вентилями подачу холодной и горячей воды в водопроводную систему жилища. Затем, вращая маховичок против часовой стрелки, открывают вентильную головку, чтобы проверить, что вода перекрыта. Откручивают винт крепления маховичка и снимают маховичок. После этого ключом вывинчивают корпус вентильной головки 6 из смесителя и заменяют прокладку 9 на новую.

Если клапан 8 с прокладкой 9 выпадает из шпинделя, нужно вывинтить шпиндель из корпуса, вынуть клапан и слабыми ударами молотка по концу шпинделя в районе отверстия для клапана слегка уменьшить диаметр этого отверстия. Постукиванием вставить клапан в отверстие шпинделя, после чего с помощью кернера завальцевать отверстие.

- Маховичок невозможно завернуть до конца, вода постоянно вытекает струйкой.

Причиной этого является износ резьбы на шпинделе 2 или в корпусе 6 (см. рис. 88). Для устранения этой неисправности необходимо заменить вентильную головку.

Кроме описанной выше вентильной головки, применяют конструкции со сменным картриджем, в котором находятся две прочные керамические пластины с отверстиями, прижатые друг к другу. При повороте пластин относительно друг друга отверстия совпадают, горячая и холодная вода поступает в смеситель, смешивается и попадает в водоизливную трубку.

Аэратор (рис. 89) предназначен для насыщения воды воздухом, устранения из неё посторонних запахов, рассечения потока воды на отдельные струи. С течением времени напор воды из водоизливной трубки уменьшается. Это происходит из-за того, что аэратор засоряется частичками из проржавевших труб системы водоснабжения. При засорении аэратора его отвинчивают от водоизливной трубки, разбирают и прочищают щёткой, собирают и устанавливают на место. Конструкция аэратора показана на рисунке 89, б.

В настоящее время начинают применяться автоматические смесители, которые включаются самостоятельно при приближении рук человека, поддерживают по заданной программе необходимую температуру воды и её напор.

Работы по обслуживанию систем водоснабжения в домах выполняет слесарь-сантехник. Он устанавливает и ремонтирует сантехническое оборудование, раковины, ванны, унитазы и т. д. Слесарь-сантехник должен хорошо разбираться в системах водоснабжения и канализации, умело пользоваться слесарными инструментами, быстро находить неисправности и уметь их устранять.

Правила безопасной работы

- Перед тем как ремонтировать сантехническое оборудование, следует обязательно отключить подачу воды.

- Нельзя выкручивать вентильную головку плоскогубцами, так как они повреждают её поверхность.

- Закручивать детали крана вентильной головки осторожно, без перекосов, чтобы не сорвать резьбу.

- После ремонта сантехнического оборудования вентиль подачи воды в водопроводную систему открывать плавно, не спеша. Только убедившись, что в отремонтированном оборудовании вода не подтекает, открывать его полностью.

- Фронтальный опрос по новому материалу.

- Какое оборудование называют сантехническим?

- Назовите основные части водопроводного крана.

- Что представляет собой смеситель?

- Перечислите виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения.

- Почему почти все детали водопроводных кранов сделаны из латуни или бронзы?

- Как вы думаете, почему со временем прокладка клапана вентильной головки приходит в негодность?

- Практическая работа № 26.

Изучение и ремонт смесителя и вентильной головки

- Рассмотрите смеситель на лабораторном стенде. Определите, для чего он предназначен: для умывальника, ванны и умывальника и т. д. Найдите в смесителе вентильные головки для холодной и горячей воды, корпус, водоизливную трубку, аэратор.

- Разберите представленный учителем водопроводный кран и найдите в нём шпиндель, маховичок, корпус, уплотнительную гайку.

- Рассмотрите вентильную головку. Найдите все части, указанные на рисунке 88.

- Разберите аэратор, изучите его конструкцию, соберите.

- Подберите резиновые шайбы или прокладки к вентилям и кранам.

- Отремонтируйте указанное учителем сантехническое оборудование. Проверьте качество ремонта.

- Итог урока.

- Выставление и комментирование отметок за урок. По окончании урока учащимся выставляется отметка. Вместе с учениками следует сделать выводы по изученному материалу.

- Домашнее задание. Ознакомьтесь в Интернете или других источниках информации с ассортиментом современных смесителей для ванной и кухни.