Урок технологии в 7 классе на тему

«Управление токарно-винторезным станком»

Предмет: технология.

Класс: седьмой.

Четверть: ________.

Количество часов: два.

Дата: 11.04.2014 г. (2 часа).

Уроки: №№ 40, 41.

Раздел: «Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения».

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Цель: ознакомить учащихся приёмами и правилами управления токарно-винторезным станком ТВ-6.

Методы обучения: рассказ, беседа, фронтальный опрос, демонстрация наглядных пособий, работа с книгой, графическая работа.

Тип урока: комбинированный.

Формируемые УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, графические.

Основные понятия: управление станком, наладка и настройка станка, трёхкулачковый патрон, поводковая планшайба, параметры режима резания: скорость и глубина резания, подача.

ХОД УРОКА

- Организационный момент.

- Приветствие.

- Проверка списочного состава класса.

- Повторение пройденного материала.

- Фронтальный опрос:

  - Каким инструментом обрабатывают детали на токарных станках?

  - Из каких основных частей состоит токарный резец?

  - Какие поверхности и кромки имеет режущая часть резца?

  - Назовите основные углы режущей части резца.

  - Что общего между токарным резцом, зубилом, сверлом, ножовкой?

  - Назовите основные виды токарных резцов.

  - Какие работы можно выполнять проходными резцами?

- Проверка домашнего задания: указание учащимися названия предложенного учителем резца и его основных структурных элементов.

- Сообщение темы и цели урока.

Тема урока: «Управление токарно-винторезным станком».

Цель урока – познакомиться с приёмами и правилами управления токарно-винторезным станком.

- Изложение нового материала.

Управление станком – это выполнение действий, которые обеспечивают процесс резания, т. е. вращение заготовки и перемещение резца. Однако прежде чем приступить к управлению станком, его надо наладить и настроить.

Наладка станка заключается в закреплении заготовки и инструмента. Для закрепления заготовок применяют трёхкулачковый патрон (рис. 68) или поводковую планшайбу с центрами (рис. 69).

Заготовку 1 помещают в патрон на глубину не менее 20…25 мм и сжимают кулачками 6 при помощи ключа 4. Заготовка не должна выступать из патрона на величину свыше пяти её диаметров. Более длинные заготовки поддерживают задним центром, который устанавливают в заранее выполненное в торце детали центровое отверстие. В противном случае под воздействием силы резания заготовка будет сильно изгибаться, что может привести к некачественной обработке и поломке инструмента.

При изготовлении некоторых деталей используют установку деталей в двух центрах – переднем 2 и заднем 6 (рис. 69). Передний центр устанавливают в отверстие шпинделя, задний – в пиноль задней бабки. Для передачи на деталь крутящего момента используют специальные поводковые планшайбы 1.

Резец 1 (рис. 70) закрепляют в резцедержателе ключом 4 с помощью винтов 5. Резец должен выступать из резцедержателя на одну-полторы высоты резца. С помощью подкладок 6 под резец 1 добиваются того, чтобы вершина резца была расположена на уровне оси шпинделя, т. е. на уровне заднего центра 2.

Настройка станка – это установка необходимой частоты вращения шпинделя и скорости перемещения суппорта (подачи). Для каждого конкретного способа обработки устанавливают наиболее выгодные параметры режима резания: скорость резания, глубину резания и подачу.

Скорость резания (V, м/мин) – это путь, который проходят наиболее удалённые от центра точки обрабатываемой заготовки за единицу времени при её вращении. Глубина резания (t, мм) при наружном точении – это толщина слоя металла, которая срезается за один рабочий ход резца: t = (D – d) : 2, где D – диаметр обрабатываемой поверхности, d – диаметр обработанной поверхности. Подача (S, мм/об) – это величина перемещения режущей кромки резца в направлении движения подачи за один оборот заготовки (рис. 71).

Станок ТВ-6 настраивают при помощи рукояток 1-5 (см. рис. 64) по таблицам, которые прикреплены к станку.

Правила безопасной работы

- Не включать станок без разрешения учителя.

- Работать на станке можно только в спецодежде и в защитных очках.

- Работать только при опущенных защитных кожухах, закрывающих патрон и суппорт.

- Не передавать и не брать предметы через движущиеся части станка.

- Во время работы не наклонять голову близко к вращающемуся патрону.

- Не опираться на станок, не класть на него инструменты и заготовки.

- Не отходить от включённого станка.

- Фронтальный опрос по новому материалу.

- Что такое управление станком?

- Как осуществляют наладку станка?

- Как правильно установить заготовку в трёхкулачковый патрон?

- Почему нельзя оставлять ключ в патроне?

- Как правильно установить резец?

- Какие параметры режима резания вы знаете?

- Как рассчитать глубину резания?

- Практическая работа №20.

Управление токарно-винторезным станком ТВ-6

  - Проверьте соответствие станка вашему росту. Подберите подставку под ноги, чтобы ладонь правой руки, согнутой под углом 900, находилась не ниже оси центров станка.

  - Проверьте вместе с учителем исправность заземляющего провода и защитных кожухов, закрывающих суппорт и патрон.

  - Установите с помощью рукояток по таблице на передней панели станка наименьшую частоту вращения шпинделя. Рукояткой 17 задайте направление вращения шпинделя «Вперёд». Включите электродвигатель кнопкой «Пуск» и выключите кнопкой «Стоп». Задайте вращение шпинделя рукояткой 17 «Назад», включите и выключите станок.

Повторите упражнение, устанавливая частоты вращения, указанные в таблице на передней панели станка.

  - Кнопкой 14 (см. рис. 64) включите реечную передачу. Вращая рукоятку 6, переместите поперечные салазки в крайнее заднее, а затем в крайнее переднее положение. Рукояткой 8 установите верхние салазки в крайнее левое, а затем в крайнее правое положение.

  - Установите минимальную частоту вращения шпинделя, включите ходовой вал рукояткой 2 и установите направление подачи «Влево» рукояткой 3. Рукояткой 1 установите минимальную величину подачи по таблице на передней панели станка. Включите электродвигатель кнопкой «Вперёд» (шпиндель начнёт вращаться). Рукояткой 13 включите и через одну-две секунды выключите механическую подачу.

  - Повторите упражнение при положении рукоятки 3 «Вправо».

  - Установите другие величины подачи и повторите упражнение.

- Итог урока.

- Выставление и комментирование отметок за урок. По окончании урока учащимся выставляется отметка. Вместе с учениками следует сделать выводы по изученному материалу.

- Домашнее задание. 1) Подготовить к пересказу §20. 2) Ответить на вопросы §20 (с. 77).