Урок по технологии на тему

«Основные приёмы резания тонколистового металла и проволоки»

Предмет: технология.

Класс: 5.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Дата: 19.03.2011 г.

Цель – познакомиться с основными приёмами резания тонколистового металла и проволоки.

I. Повторение пройденного материала.

- Беседа по вопросам:

- Какие инструменты применяют для разметки металлических заготовок?

- Какие правила безопасности надо соблюдать при разметке?

- В чём отличие разметки металлических заготовок от разметки заготовок из древесины? В чём их сходство?

- Для чего проводится базовая линия?

- Для какой цели применяют шаблоны?

- Назовите профессию рабочих, изготавливающих шаблоны.

- Как правильно разместить на верстаке чертилку, линейку, угольник, циркуль, заготовку, шаблон?

2. Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Рассказ с элементами беседы.

Тонколистовой металл разрезают ручными слесарными ножницами (рис. 69, а, б). В зависимости от формы лезвия ножницы бывают прямые (рис. 69, а) и кривые (рис. 69, б).

Прямые ножницы предназначены для резания заготовок по прямым линиям и кривым линиям небольшой кривизны, а кривые – для вырезания в заготовках фасонных отверстий. Хорошо заточенные и отрегулированные ножницы должны резать бумагу.

Резание тонколистового металла ножницами можно выполнять непосредственно на столе верстака вручную (рис. 70, а) и в тисках (рис. 70, б). При резании лезвие направляют точно по риске, а заготовку слегка приподнимают и прижимают к ножницам.

В учебных мастерских может применяться несложное приспособление для резки, сделанное руками учащихся под руководством учителя (рис. 71).

Для резания стальной, медной или алюминиевой проволоки диаметром до 3 мм применяют кусачки (см. рис. 69, в). Кусачки имеют ручки и губки. Лезвия губок двигаются навстречу друг другу и перерезают проволоку.

После резания заготовок из листового металла и проволоки часто требуется их повторная правка. Затем опиливают (зачищают) острые кромки, притупляют острые углы и сравнивают размеры вырезанной заготовки с чертёжными размерами с помощью линейки и угольника.

На заводах для разрезания листового металла и прутков большого диаметра применяют механические ножницы. Они бывают гильотинные и дисковые (рис. 72).

Процесс резания гильотинными ножницами такой же, как и при резании ручными ножницами. В дисковых ножницах листовой металл режется острыми краями вращающихся дисков.

Резку заготовок на предприятиях выполняют резчики металла. Они должны разбираться в устройстве механических ножниц, выполнять разметку заготовок по чертежам, хорошо знать свойства различных металлов и сплавов.

- Обязательно надевать рукавицу на руку, удерживающую заготовку.

- Слесарные ножницы надёжно закреплять в тисках.

- Не держать левую руку близко к ножницам и кусачкам, чтобы пальцы не попали под лезвие.

- Подавать ножницы и кусачки товарищу нужно ручками от себя, а класть на стол – ручками к себе.

- Если кусачками отрезается небольшой кусок проволоки, откусываемую часть направлять в сторону защитной сетки верстака.

III. Практическая работа.

Резание заготовок из листового металла и проволоки

- По предварительно выполненной разметке вырежьте слесарными ножницами заготовки подкладки под резец токарного станка, нагубников для тисков, корпуса совка хозяйственного, коробки для мелких деталей, воздушного винта. Проверьте размеры вырезанных заготовок.

- Рассчитайте длину заготовок кольца для штор или подставки под паяльник. Отрежьте кусачками заготовки из проволоки. Проверьте линейкой длину вырезанных заготовок.

IV. Итог урока.

Вопросы самоконтроля:

- Чем похожи слесарные ножницы и кусачки?

- Какие правила необходимо соблюдать при резании тонколистового металла и проволоки?

- Почему трудно разрезать листовой металл тупыми ножницами?

- Почему листовую заготовку при резании следует периодически переставлять ближе к оси ножниц?

- Назовите виды промышленных ножниц для резания листового металла.

- Чем отличаются промышленные механические ножницы от слесарных ручных?

- Почему при резании кусачками небольших кусков проволоки нужно откусываемую часть направлять в сторону защитной сетки верстака?

Оценивание ответов учащихся.

Домашнее задание: читать §24.