Урок по технологии на тему «Простейший ремонт сантехнического оборудования»

Предмет: технология.

Составитель: учитель технологии Хаматгалеев Э. Р.

Класс: 6.

Дата проведения: 21.04.2011 г.

Цель: познакомиться с технологией установки накладного и врезного замков.

I. Повторение пройденного материала.

- Беседа по вопросам:

- Чем отличается накладной замок от врезного?

- С чего начинают установку накладного замка?

- Почему при установке замков зазор между крепёжной пластиной корпуса и запорной планкой должен быть как можно меньше?

- На какой высоте крепят накладной замок?

2. Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Рассказ с элементами беседы.

Для выполнения ремонта сантехнических устройств необходимо изучить их конструкцию. Неисправности чаще всего возникают в водопроводных кранах и смесителях.

На рис. 84 показано устройство простейшего крана. При повороте маховичка 1 по часовой стрелке шпиндель 2 вворачивается внутрь корпуса 4, прокладкой 5 перекрывает отверстие (гнездо) 6 и вода не поступает.

В настоящее время широко применяют смесители – устройства для подачи холодной, горячей или тёплой воды. Наша промышленность выпускает смесители различного назначения: для умывальников (центральные), для ванны и умывальника (общие), для ванны с душевой сеткой и т. д. Так как смесители работают в постоянном контакте с водой, их металлические детали изготавливают из латуни, бронзы, маховички – из пластмассы, уплотнительные прокладки – из резины, кожи, пластмассы и др.

На рис. 85 показан смеситель для умывальника центральный. Он состоит из корпуса 2 с двумя вентильными головками 1 и водоизливной трубки 3.

Вентильная головка, входящая в конструкцию смесителя – это запорное устройство для управления движением воды (рис. 86). Так же как и в водопроводном кране, при вращении маховичка по часовой стрелке прокладка прижимается к отверстию в корпусе смесителя, по которому поступает вода, и перекрывает его.

При работе смесителя могут возникнуть следующие неисправности.

- При открытой вентильной головке вода подтекает по шпинделю в сторону маховичка.

Для устранения подтекания воды надо подтянуть (закрутить сильнее по часовой стрелке) гайку 3 (рис. 86). Если это не поможет, то нужно полностью отвернуть гайку и вытащить тонкой отвёрткой старый сальник (набивку) из зазора между шпинделем 2 и корпусом 6. После этого наматывают на шпиндель несколько витков пропитанной маслом льняной или конопляной нити (пакли). Гайку 3 заворачивают в корпус 6, уплотняя сальник, и проверяют лёгкость вращения шпинделя маховичком. Можно также, вытащив старый сальник, заменить его новым – резиновым.

- При закрытой вентильной головке вода капает из крана или при её открытии смеситель начинает гудеть и вибрировать.

Для устранения этих неисправностей, прежде всего, перекрывают запорными вентилями подачу холодной и горячей воды в водопроводную систему вашего жилища. Затем, вращая маховичок против часовой стрелки, открывают вентильную головку, чтобы проверить надёжность перекрытия воды. Откручивают винт крепления маховичка и снимают его. После этого ключом вывинчивают корпус вентильной головки 6 (рис. 86) из смесителя и заменяют прокладку 9 на новую.

Если клапан 8 с прокладкой 9 выпадает из шпинделя, нужно вывинтить шпиндель из корпуса, вынуть клапан и слабыми ударами молотка слегка уменьшить отверстие для клапана. Постукиванием вставить клапан в отверстие шпинделя, после чего можно с помощью кернера завальцевать отверстие.

- Маховичок невозможно завернуть до конца, вода постоянно вытекает струйкой.

Причиной этого является износ резьбы на шпинделе 2 или в корпусе 6 (рис. 86). Для устранения этой неисправности необходимо заменить вентильную головку.

Работы по обслуживанию систем водоснабжения в домах выполняют слесари-сантехники. Они устанавливают и ремонтируют раковины, ванны, унитазы и т. д. Слесари-сантехники должны хорошо разбираться в чертежах, умело пользоваться слесарными инструментами, быстро находить неисправности и уметь их устранять.

Правила безопасности

- Перед тем как ремонтировать сантехническое оборудование, обязательно отключить подачу воды.

- Нельзя выкручивать вентильную головку плоскогубцами, так как они повреждают поверхность головок.

- Аккуратно, без перекосов закручивать детали крана и вентильной головки, чтобы не сорвать резьбу.

- После ремонта сантехнического оборудования вентиль подачи воды в водопроводную систему вашей квартиры открывать плавно, неспеша. Только убедившись, что в отремонтированном оборудовании вода не подтекает, открывать его полностью.

Практическая работа

Изучение и ремонт смесителя и вентильной головки

  - Рассмотрите смеситель. Определите, для чего он предназначен: для умывальника, для ванны и умывальника и т. д. Найдите в смесителе вентильные головки для холодной и горячей воды, корпус, водоизливную трубку.

  - Разберите водопроводный кран и найдите в нём шпиндель, маховичок, корпус, уплотнительную гайку.

  - Рассмотрите вентильную головку. Найдите все её части, указанные на рис. 86.

  - Отремонтируйте указанное учителем сантехническое оборудование. Проверьте качество ремонта.

  - Закончив работу, вымойте руки с мылом.

III. Итог урока.

Вопросы самоконтроля:

- Что такое сантехническое оборудование?

- Назовите основные части водопроводного крана.

- Что представляет собой смеситель?

- Из каких частей состоит вентильная головка?

- Перечислите виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения.

- Почему почти все детали водопроводных кранов сделаны из латуни или бронзы?

- Как вы думаете, почему с течением времени прокладка клапана вентильной головки приходит в негодность?

- Как заменяют прокладку клапана и сальник вентильной головки?

Оценивание ответов учащихся.

Домашнее задание. Ответить письменно на вопросы самоконтроля (с. 123), читать §27 (сс. 119-123).