Урок по технологии на тему «Закрепление настенных предметов»

Предмет: технология.

Составитель: учитель технологии Хаматгалеев Э. Р.

Класс: 6.

Дата проведения: 31.03.2011 г.

Цель: познакомиться с основными методами и правилами выполнения крепёжных работ.

I. Повторение пройденного материала.

- Беседа по вопросам:

- Что такое отделка изделий?

- Назовите правила безопасной работы при отделке изделий.

- Какие покрытия, защищающие изделия от ржавчины (коррозии), вы знаете?

- В чём отличие отделки металлических изделий от отделки изделий из древесины?

- Какими способами можно отделать следующие изделия: нутромер, дверная ручка, шаблон для проверки углов заточки инструмента, гаечный ключ, струбцина?

- Назовите профессии рабочих, наносящих покрытия на изделия из металла.

2. Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Рассказ с элементами беседы.

В помещениях на стенах размещают зеркала, полки, картины, карнизы для штор и другие предметы. Способ их крепления зависит от веса предмета и материала стены. В деревянную стену нетрудно забить гвозди или завернуть шурупы, надо только предварительно разметить шилом места их расположения.

В кирпичной или бетонной стене сначала проделывают отверстие. Его можно выдолбить пробойником или шлямбуром (рис. 77).

Инструмент держат перпендикулярно стене и ударяют по нему сначала слабо, а затем сильнее. После каждого удара пробойник (или шлямбур) поворачивают вокруг своей оси на небольшой угол.

Отверстие в стене можно получить сверлением дрелью с помощью спирального сверла с наконечником из твёрдого сплава.

В полученное отверстие забивают деревянную пробку, диаметр которой должен быть на 1…2 мм больше диаметра отверстия, а длина равна глубине отверстия. Пробка не должна выступать из стены.

Применяют также пластмассовые пробки с отверстием, которые имеют продольные разрезы и ребристую поверхность, препятствующую выпадению их из отверстия в стене (рис. 78). В пробку ввёртывают подходящий по длине и диаметру шуруп. Он должен выступать из стены на 2…3 мм.

Правила безопасности

- Работать пробойником и шлямбуром только в рукавицах.

- Пользоваться исправным инструментом.

- Если отверстие в стене нужно пробить на большой высоте от пола, пользуйтесь стулом, табуретом, лестницей только убедившись в их устойчивости и надёжности.

Практическая работа

Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей

- Изучите задание по закреплению настенных предметов (стенда, вешалки и др.).

- Выполните работу, руководствуясь рис. 78.

III. Итог урока.

Вопросы самоконтроля:

- Перечислите правила безопасности при выполнении крепёжных работ.

- Что такое шлямбур?

- Почему во время пробивания отверстия шлямбуром его нужно поворачивать вокруг своей оси после каждого удара?

- Как установить в стене пластмассовую пробку?

- Почему диаметр деревянной пробки должен быть больше на 1…2 мм диаметра отверстия в стене?

Оценивание ответов учащихся.

Домашнее задание. Ответить письменно на вопросы самоконтроля (с. 114), читать §24 (сс. 112-114).