НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКА ТВ-6

Цель: познакомиться с назначением и устройством ТВ-6.

Предмет: технология.

Класс: 7.

Дата: 26.01.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Фронтальный письменный опрос по предыдущим темам.

- Что такое графическая документация?

- Для какой цели применяется секущая плоскость?

- Чем отличается сечение от разреза?

- Как на чертеже пластмассовой детали штрихуется разрез?

- Что такое тело вращения?

- Как на чертеже обозначается фаска? Что такое профиль резьбы?

  - Сообщение темы и цели урока.

  - Изложение программного материала.

Объяснение учителя

В школьных мастерских применяются токарно-винторезные станки, которые предназначены для обработки тел вращения (валов, колец, дисков и др.), нарезания резьбы и сверления осевых отверстий.

В токарно-винторезном станке, как в любой другой технологической машине (сверлильном станке, токарном станке по дереву и др.), есть электродвигатель, передаточный механизм, рабочий орган (шпиндель) и система управления.

Немного истории

Токарно-винторезный станок, так же, как и сверлильный, прошёл длительный путь развития: от примитивного приспособления с ручным приводом до современного токарно-винторезного станка с числовым программным управлением. Но если при эволюции сверлильного станка решалась задача обеспечить вращательное и поступательное движения сверла относительно заготовки, то в токарном станке эти движения были разделены – вращение заготовки и поступательное относительно неё движение резца. В примитивном приспособлении – прообразе токарного станка заготовку вращал один человек, а другой держал в руках резец и перемещал его во время обработки (показать на слайде рис. а из учебника Муравьёва Е. М., 5-9 кл.). Затем для вращения заготовки стали использовать лук, который приводился в действие ногой работающего (показать на слайде рис. б из учебника Муравьёва Е. М., 5-9 кл.). С изобретением суппорта приспособление для точения деталей превратилось в настоящий станок (показать на слайде рис. в из учебника Муравьёва Е. М., 5-9 кл.). Впервые станок с самоходным суппортом изготовил в начале XVII в. русский механик Андрей Нартов. Для вращения заготовки стали подводить механическую энергию от какого-либо общего двигателя: водяной мельницы, парового двигателя и т. д.

Затем вместо общего двигателя стали использовать станки с индивидуальным приводом (показать на слайде рис. г из учебника Муравьёва Е. М., 5-9 кл.). Дальнейшее развитие токарного станка шло по линии совершенствования механизмов, обеспечивающих вращение заготовки и перемещение резцов, взаимодействие этих движений, управление станком (показать на слайде рис. д из учебника Муравьёва Е. М., 5-9 кл.).

В передаточном механизме станка применяются механические передачи: ременная (рис. 61, а, с. 87), зубчатая (рис. 61, б), реечная (рис. 61, в). Детали передач, которые передают движение, называются ведущими (шкив с диаметром D1 и зубчатое колесо с числом зубьев z1 на рис. 61). Детали, которые воспринимают это движение, называются ведомыми (шкив с диаметром D2 и шестерня с числом зубьев z2 на рис. 61, с. 87).

Важной характеристикой механических передач является передаточное отношение u. Оно показывает отношение частоты вращения ведущей детали к частоте вращения ведомой. Для ременной передачи оно может быть вычислено по формуле: u = D1/D2, а для зубчатой передачи - u = z1/z2. Например, при числе зубьев ведущего колеса z1 = 40 и при числе зубьев ведомого колеса z2 = 20 получаем: u = 40/20 = 2.

На рис. 62, с. 88, показан общий вид школьного токарно-винторезного станка ТВ-6, а на рис. 63, с. 90, – его кинематическая схема.

Основанием станка является станина, установленная на двух тумбах. В левой тумбе находится электродвигатель. На станине крепятся передняя бабка, задняя бабка и суппорт.

В передней бабке размещена коробка скоростей, которая осуществляет изменение частоты вращения ведомого вала. На шпинделе крепится приспособление для крепления заготовки (токарный патрон и др.).

Коробка подач – это механизм, позволяющий изменять скорость перемещения суппорта.

Суппорт предназначен для закрепления и перемещения режущего инструмента или заготовки. Суппорт содержит трое салазок и резцедержатель.

Продольные салазки (каретка) прикреплены к фартуку суппорта и двигаются по направляющим станины механически или вручную с помощью рукоятки 15 (рис. 62). Поперечные салазки перемещаются вручную рукояткой 6. Верхние салазки закреплены на поворотной плите и могут поворачиваться на угол до 400 (для точения конических поверхностей). Перемещаются верхние салазки вручную рукояткой 8. Для отсчёта перемещений предусмотрены специальные устройства – лимбы.

Задняя бабка служит для поддержания конца длинных заготовок при помощи центра, а также для закрепления и подачи свёрл и зенковок. Она может перемещаться по направляющим станины и закрепляться неподвижно рукояткой 10. В верхней части корпуса задней бабки находится пиноль, которую можно перемещать маховиком 11 и фиксировать рукояткой 9.

Точение деталей осуществляется за счёт срезания резцом стружки с вращающейся заготовки. Вращательное движение заготовки называют главным. Главное движение обеспечивается за счёт передачи движения по цепочке (рис. 63): двигатель – ременная передача – коробка скоростей – шпиндель с патроном и заготовкой.

Поступательное движение резца, которое обеспечивает непрерывность снятия слоя металла, называют движением подачи. Движение подачи обеспечивается цепочкой: двигатель – ременная передача – коробка скоростей – коробка подач – фартук суппорта – суппорт с резцом.

На предприятиях применяются более сложные токарно-винторезные станки. На таких станках закрепление заготовок, резцов, перемещение задней бабки выполняются механическим путём. В массовом производстве, где необходимо изготавливать большое количество одинаковых деталей, применяют токарные станки-автоматы, которые без участия человека по заданной программе выполняют подачу и закрепление заготовок, смену и закрепление инструмента, токарную обработку на необходимых режимах и др.

Токарные работы на предприятиях выполняют токари. Токарь – одна из наиболее распространённых рабочих профессий по обработке металла. Эта профессия подразделяется на несколько специальностей: токарь, токарь-карусельщик, токарь-револьверщик, токарь-расточник и др. Токарь должен знать устройство станков, основы черчения, назначение и правила применения различных инструментов и приспособлений, уметь пользоваться контрольно-измерительными приборами, разбираться в свойствах металлов и сплавов и др.

- Практическая работа.

Ознакомление с устройством токарно-винторезного станка ТВ-6

      - Осмотрите токарно-винторезный станок и назовите его основные части.

      - Рассмотрите кинематическую схему токарно-винторезного станка ТВ-6 (рис. 63, с. 90) и разберитесь, каким образом передаётся от электродвигателя главное движение заготовке и движение подачи инструменту.

      - Изобразите в рабочей тетради кинематическую схему одной из частей станка (по указанию учителя).

- Итог урока.

Оценка выполненной работы.

Учитель отмечает наиболее качественно выполненные работы, демонстрирует их, обращает внимание на характерные недостатки.

Вопросы и задания

- Назовите виды механических передач.

- Что такое ведущее звено передачи? Ведомое?

- Что называется передаточным отношением механической передачи?

- Укажите назначение токарно-винторезного станка и назовите операции, выполняемые на нём.

- В чём сходство токарно-винторезного станка и токарного станка для обработки древесины?

- Почему токарный станок относится к технологическим машинам?

- Что такое главное движение и движение подачи?

Домашнее задание

Подготовить письменное сообщение (доклад) «Новейшие модели токарных станков по обработке металлов» (название предприятия-изготовителя; модель (название) станка; краткое описание возможностей, функций; изображение станка [можно фото из Интернета или рекламного буклета и т. п.); рассказать, в чём заключаются действия персонала при обработке металла на данном станке; дать информацию о цене станка (или представить аудитории прайс-лист на различные виды токарных станков по обработке металла)].