МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Цели: познакомиться с процессом монтажа электрической цепи.

Предмет: технология.

Класс: 8.

Дата проведения: 11.04.2011 г.

Составитель: учитель технологии Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

Опрос (письменный или устный) по пройденному материалу:

  - При оконцевании и сращивании проводов после снятия изоляционной оболочки жилы зачищают до блеска. Зачем?

  - Для чего, чем и как нужно изолировать провода?

  - Какие правила безопасности следует выполнять при работе с паяльником?

  - Какие вещества и материалы используют при пайке? Для чего?

  - Сообщение темы и цели урока.

  - Изложение программного материала.

      - Иллюстративный рассказ учителя.

Монтаж электрической цепи состоит из двух основных операций: оконцевания проводов и присоединения их к электроарматуре (зарядка электроарматуры).

Чтобы подсоединить провода к электроарматуре, их предварительно нужно зачистить и оконцевать.

Оконцевание проводов – это освобождение их от изоляционной оболочки и оформление петелькой (кольцом) или прямым концом (тычком), в зависимости от конструкции электроарматуры (рис. 72).

При монтаже электроцепи оконцованный в форме кольца (рис. 72, а) провод прижимается винтом к контакту арматуры. Если монтаж предусматривает втыкание провода в отверстие контакта и прижатие его сбоку винтом (рис. 72, б), применяют оконцевание тычком. Однако первый способ получил большее распространение. В инструкционной карте №3 подробно описан ход этих операций.

При подсоединении проводов к деталям на винт 1 (рис. 73) последовательно надевают пружинную шайбу 2, плоскую шайбу 3, потом колечко провода 4. Затем винт вставляют в резьбовое отверстие и закручивают отвёрткой. Надо обратить внимание на то, чтобы направление закрутки колечка совпадало с направлением вращения винта. Это предотвратит выдавливание провода из-под винта. Пружинная шайба необходима для поддержания постоянного давления в месте контакта провода с изделием (рис. 73, а).

Некоторые винтовые зажимы имеют скобы (рис. 73, б), которые предотвращают выбрасывание провода при закручивании винта. Такая конструкция позволяет не делать колечка на конце провода и упрощает крепление его в зажиме.

Надо помнить, что все винтовые зажимы требуют периодического контроля плотности затяжки винтов, которая со временем ослабевает.

На практическом занятии вам предстоит самостоятельно срастить провода, места их соединения заизолировать и подключить провода к электроарматуре. Работа будет проводиться по инструкционным картам.

Раскладывая материалы и инструменты на верстаке, помните, что материалы, детали, электроарматуру следует положить слева от себя, подкладную доску – перед собой на крышку верстака, инструкционные карты – так, чтобы их удобно было читать, укладку с инструментами – справа.

Правила безопасной работы

- Работать только исправным инструментом.

- Соблюдать особую осторожность при работе с монтёрским ножом.

- Снятие изоляционной оболочки и зачистку токоведущей жилы выполнять только на подкладной доске, нож держать наклонно, резать от себя.

- Ручки кусачек, плоскогубцев, пассатижей, круглогубцев и щипцов держать в обхват, не закладывая пальцы между ними.

- Изоляцию проводов выполнять надёжно.

- Соединительные винты затягивать туго.

- Не работать отвёрткой на весу.

- Не производить подключение электроарматуры на весу.

- Включение цепи после сборки производить только с разрешения учителя – в сеть с напряжением не более 42 В.

Практическая работа №30

Инструменты и материалы: комплект электромонтажных инструментов, подкладная доска, изоляционная лента, отрезки одно- и многожильных изолированных монтажных проводов и шнура, инструкционная карта №3 «Оконцевание проводов».

Задание 1. Рассмотреть выданный электромонтажный инструмент и заполнить таблицу:

| № п/п | Название инструмента | Назначение инструмента |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Задание 2. Выполнить операции оконцевания медных одно- и многожильных проводов.

      - Изучите правила безопасной работы с электромонтажным инструментом (см. с. 116).

      - Изучите инструкционную карту №3 «Оконцевание проводов».

      - Подготовьте необходимые провода, выровняйте их, наметьте место разреза.

      - Боковыми кусачками отрежьте провод.

      - Выполните оконцевание проводов согласно инструкционной карте №3.

      - По окончании работы уберите электромонтажный инструмент в укладку.

Практическая работа №31

Инструменты и материалы: комплект электромонтажных инструментов, подкладная доска, изоляционная лента, отрезки одно- и многожильных изолированных монтажных проводов и шнура, электропатрон, выключатель, штепсельная вилка, инструкционные карты №2, 4, 5, 6.

Задание. Выполнить зарядку электроарматуры (электропатрона, штепсельной вилки, выключателя).

- Изучите инструкционную карту №4 «Зарядка лампового патрона».

- Подготовьте необходимые провода и инструменты.

- Осмотрите и удостоверьтесь в отсутствии повреждений корпуса лампового патрона, выключателя, штепсельной вилки и исправности их резьбовых соединений.

- Выполните зарядку лампового патрона согласно инструкционной карте №4. Изучите инструкционную карту №5 «Зарядка штепсельной вилки».

- Выполните зарядку выключателя согласно инструкционной карте №5.

- Изучите инструкционную карту №6 «Присоединение шнура к выключателю».

- Подготовьте необходимые провода, материалы и инструменты.

- Выполните зарядку выключателя согласно инструкционной карте №6.

  - Итог урока.

- Вопросы самоконтроля:

  - Какие операции называют электромонтажными?

  - В каком случае провода оконцовывают петелькой? Тычком?

  - Как при отсутствии изоляционной ленты изолировать оголённые участки сращиваемых проводов хлорвиниловой трубкой диаметром, соответствующим диаметру скрутки? Укажите последовательность действий.

  - При соединении трёх проводов места скруток располагают на некотором расстоянии друг от друга. С какой целью это делают?

  - Вы включили в комнате свет. Лампочка замигала, и в патроне послышался треск. В чём причина? Укажите порядок устранения этого дефекта.

- Домашнее задание: ответить на вопросы самоконтроля (с. 124); читать §38.