ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Цели: познакомиться с характеристиками основных параметров потребителей электроэнергии.

Предмет: технология.

Класс: 8.

Дата проведения: 28.02.2011 г.

Составитель: учитель технологии Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

Опрос (письменный или устный) по пройденному материалу:

- Каков минимальный набор элементов электрической цепи?

- Изобразите в тетради: гальванический элемент, батарею гальванических элементов, провод, соединение проводов, пересечение проводов без соединения, выключатель, кнопочный выключатель, электрическую лампу накаливания, предохранитель, катушку, катушку с железным сердечником, амперметр.

- Чем принципиальная электрическая схема соединения элементов отличается от монтажной?

- Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

      - Иллюстративный рассказ учителя.

Электрическая цепь содержит, как правило, несколько потребителей электрической энергии, но многие из них, такие как провода, выключатели и устройства защиты, потребляют ничтожно малое количество энергии по сравнению с главным потребителем, выполняющим некоторую работу. Именно главный потребитель – нагрузка – определяет режим работы электрической цепи.

Одним из основных параметров нагрузки электрической цепи является её электрическое сопротивление. Проводники одинакового размера, изготовленные из разных металлов, при подключении к одному и тому же источнику тока будут по-разному сопротивляться движению зарядов, и в них будет устанавливаться ток разной силы.

Электрическое сопротивление – это противодействие всей электрической цепи или отдельных её участков прохождению электрического тока. Сопротивление измеряется в омах (Ом) – по имени немецкого учёного Георга Ома.

Проводник, обладающий электрическим сопротивлением, на принципиальных схемах изображается в виде прямоугольника и обозначается латинской буквой R.

При последовательном соединении проводников с разным сопротивлением общее электрическое сопротивление равно сумме их электрических сопротивлений (рис. 56, а):

Rпосл. = R1 + R2 + R3.

В быту и на производстве все потребители электроэнергии (лампы накаливания, утюги, электрочайники, электромоторы и др.) подключаются к сети параллельно. В связи с этим надо запомнить, что при параллельном включении общее сопротивление всех потребителей уменьшается, а сила тока источника увеличивается. При этом возрастает опасность перегрузки сети, что может привести к пожару.

Величина, обратная сопротивлению проводника (1/R), называется проводимостью.

При параллельном соединении проводников общая проводимость равна сумме их проводимостей (рис. 56, б):

1/Rпар. = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3.

Следующими важными параметрами электропотребителей являются напряжение и мощность.

Напряжение – это работа, которую совершает источник электрического тока по перемещению единицы электрического заряда через нагрузку с сопротивлением R. Обозначается оно латинской буквой U и измеряется в вольтах (В) – в честь итальянского физика Аллесандро Вольты.

Мощностью (P) называется работа по перемещению через нагрузку определённого электрического заряда, которую совершает источник тока в единицу времени. Мощность измеряется в ваттах (Вт) – по имени английского изобретателя Джеймса Уатта.

Все перечисленные параметры – сопротивление, проводимость, напряжение и мощность – нужны, чтобы знать, как сделать пользование электроэнергией грамотным и безопасным для нашей жизни и здоровья.

Как известно, проводник в электрической цепи способен нагреваться. При нагревании проводник из любого металла начинает постепенно окисляться, его сопротивление увеличивается, что, в конце концов, приводит к плавлению проводника и его разрушению. Поэтому для любой нагрузки, для провода или любого другого элемента электрической цепи существует максимально допустимая мощность, при которой проводник может длительно работать без каких-либо осложнений.

Превышение максимально допустимой мощности любого элемента электрической цепи приводит с течением времени к его разрушению.

Основными параметрами нагрузки, которые обычно наносятся на корпус изделия, являются рабочее напряжение, потребляемая мощность или сила тока. Зная их, можно определить соответствие электроприбора параметрам остальных элементов электрической цепи.

Параметром проводов и вспомогательных элементов (выключателей, розеток, вилок, ламповых патронов) является максимально допустимая мощность, которая отражена непосредственно на корпусе этих элементов или – в виде максимального напряжения и силы тока – на корпусе розеток. В техническом паспорте на провод приводится величина его площади сечения и допустимая сила тока.

При значительных превышениях допустимых параметров элемент электрической цепи немедленно выходит из строя. Систематическое, даже самое небольшое, превышение предельных параметров в процессе эксплуатации приводит к преждевременной поломке электротехнического устройства.

Так, включение лампы накаливания, предназначенной для работы с напряжением 127 В, в электрическую сеть с напряжением 220 В разрушает нить накала лампы в течение десятых долей секунды, а включение погружённого водонагревателя (кипятильника) в воздухе, при отсутствии воды, выводит из строя нагревательный элемент за несколько минут. В то же время эксплуатация лампового патрона с максимально допустимой мощностью рассеивания 60 Вт с лампой накаливания мощностью 100 Вт может длиться несколько лет, прежде чем корпус патрона разрушится от чрезмерного нагрева.

- Практическая работа.

Используя компьютер, на монтажной плате программы «Начала электроники» соберите схемы установок, показанные на рисунке.

а)  б)  в)

- Итог урока.

      - Вопросы самоконтроля:

- Что такое сопротивление проводника и в каких единицах оно измеряется?

- Какими физическими явлениями сопровождается прохождение электрического тока по проводнику?

- Что такое мощность и в каких единицах она измеряется?

- Чему равно полное сопротивление трёх одинаковых проводников, соединённых последовательно? Параллельно?

- Домашнее задание: подготовить сообщение о функциях и принципе действия следующих элементов: выключатель, кнопочный выключатель, лампа накаливания, предохранитель, катушка, катушка с железным сердечником.