АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ ПРЕДМЕТОВ, ИМЕЮЩИХ КРУГЛЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Цель – познакомиться с правилами построения аксонометрических проекций предметов, имеющих круглые поверхности.

Предмет: ИЗО с элементами черчения.

Класс: 9.

Дата: 03.02.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Беседа по вопросам:

    - Как располагаются оси фронтальной диметрической проекции? Изометрической проекции?

    - Какие размеры откладывают вдоль соей фронтальной диметрической и изометрической проекций и параллельно им? (Во фронтальной диметрической проекции по осям x и z откладывают натуральные размеры, по оси y – сокращённые в 2 раза. При построении изометрической проекции по осям x, y и z откладывают натуральные размеры предмета.)

    - Перечислите общие этапы построения аксонометрических проекций.

- Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

8. 1. Фронтальные диметрические проекции окружностей. Если на аксонометрическом изображении некоторые элементы, например, окружности (рис. 64), хотят сохранить неискажёнными, то применяют фронтальную диметрическую проекцию. Построение фронтальной диметрической проекции детали с цилиндрическим отверстием, два вида которой даны на рисунке 64, а, выполняют так:

- Пользуясь осями x, y, z, строят тонкими линиями очертания внешней формы детали (рис. 64, б).

- Находят центр отверстия на передней грани. Через него параллельно оси y проводят ось отверстия и откладывают на ней половину толщины детали. Получают центр отверстия, расположенный на задней грани.

- Из полученных точек как из центров проводят окружности, диаметр которых равен диаметру отверстия (рис. 64, в).

- Удаляют лишние линии и обводят видимый контур детали (рис. 64, г).

Постройте в рабочей тетради фронтальную диметрическую проекцию детали, изображённой на рисунке 64, а. Ось y направьте в другую сторону. Величину изображения увеличьте примерно в два раза.

8. 2. Изометрические проекции окружностей. Изометрической проекцией окружности (рис. 65) является кривая, которая называется эллипсом. Эллипсы строить трудно. В практике черчения вместо них часто строят овалы. Овал – замкнутая кривая, очерченная дугами окружностей. Овал удобно строить, вписывая в ромб, который является изометрической проекцией квадрата.

Построение овала, вписанного в ромб, выполняют в такой последовательности.

Вначале строят ромб со стороной, равной диаметру изображаемой окружности (рис. 66, а). Для этого через точку О проводят изометрические оси x и y. На них от точки О откладывают отрезки, равные радиусу изображаемой окружности. Через точки a, b, c и d проводят прямые, параллельные осям; получают ромб.

Большая ось овала располагается на большой диагонали ромба.

После этого вписывают в ромб овал. Для этого из вершин тупых углов (точек А и В) описывают дуги. Их радиус R равен расстоянию от вершины тупого угла (точек А и В) до точек c, d или a, b соответственно (рис. 66, б).

Через точки В и а, В и b проводят прямые. В пересечении прямых Ba и Bb с большей диагональю ромба находят точки C и D (рис. 66, в). Эти точки будут центрами малых дуг. Их радиус R1 равен Са (или Db). Дугами этого радиуса плавно соединяют большие дуги овала.

Мы рассмотрели построение овала, лежащего в плоскости, перпендикулярной оси z (овал 1 на рисунке 65). Овалы, находящиеся в плоскостях, перпендикулярных оси y (овал 2, рис. 65) и оси x (овал 3, рис. 65), строят также. Только для овала 2 построение ведут на осях x и z (рис. 67, а), а для овала 3 – на осях y и z (рис. 67, б). Рассмотрим, как применяются изученные построения на практике.

8. 3. Способ построения аксонометрических проекций предметов, имеющих круглые поверхности. На рисунке 68, а дана изометрическая проекция планки. Надо изобразить цилиндрическое отверстие, просверленное перпендикулярно передней грани. Построение выполняют так:

- Находят центр отверстия на передней грани. Определяют направление изометрических осей для построения ромба (см. рис. 65). Из найденного центра проводят оси (рис. 68, а) и откладывают на них отрезки, равные радиусу окружности.

- Строят ромб. Проводят его большую диагональ (рис. 68, б).

- Описывают большие дуги. Находят центры для малых дуг (рис. 68, в).

- Проводят из найденных центров малые дуги.

Такой же овал строят на задней грани, но обводят лишь видимую его часть (рис. 68, г).

Практическая работа

- На рисунке 69, а проведены оси для построения трёх ромбов. Укажите, на какой грани куба – верхней, боковой правой, боковой левой (см. рис. 65) – будет расположен каждый ромб. Какой оси будет перпендикулярна плоскость каждого из этих ромбов? А какой оси перпендикулярна плоскость каждого из овалов (рис. 69, б)?

- Стороны ромбов на рисунке 65 равны 30 мм. Чему равны диаметры окружностей, проекции которых представлены овалами, вписанными в эти ромбы?

- Постройте овалы, соответствующие проекциям окружностей, вписанных в грани куба, данного в изометрической проекции (по примеру на рисунке 65). Сторона куба равна 80 мм.

V. Итог урока

Оценивание работ учащихся и выставление оценок.

Домашнее задание: завершить построения; читать параграф 8 учебника (сс. 52-56).