НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ С УЧЁТОМ ФОРМЫ ПРЕДМЕТА

Цель – познакомиться с правилами нанесения размеров на чертежах с учётом формы предмета.

Предмет: ИЗО с элементами черчения.

Класс: 9.

Дата: 31.03.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Беседа по вопросам:

- Назовите последовательность действий, из которых складывается процесс построения видов предмета.

- Для какой цели используют линии проекционной связи?

- Вы ознакомились с разными способами построения третьей проекции предмета. Чем они отличаются друг от друга?

- С какой целью используется постоянная прямая? Как её проводят?

- Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

Основные правила нанесения размеров вам уже известны. Рассмотрим теперь на примере чертежа предмета – опоры (рис. 116) – некоторые дополнительные сведения о нанесении размеров.

Как определить, какие размеры и где необходимо нанести на чертеже предмета? Узнать это нам поможет анализ формы предмета (см. §11).

Предмет, изображённый на рисунке 116, а, можно мысленно разделить на параллелепипед с кубическим отверстием и цилиндр (рис. 116, б). Их размеры и наносят на чертеже: для параллелепипеда и кубического отверстия – длину, ширину и высоту; для цилиндра – диаметр основания и высоту.

Теперь размеры каждой части указаны на рисунке 116, б. Но достаточно ли их для изготовления предмета? Нет. Необходимо ещё нанести размеры, определяющие взаимное положение частей предмета, т. е. координирующие размеры: 16, 18, 5 и 6 мм.

Размеры 16 и 18 мм определяют положение цилиндра относительно параллелепипеда, являющегося основанием предмета. Размеры 5 и 6 мм определяют положение куба относительно параллелепипеда.

Заметьте, что размеры, определяющие высоту цилиндра и кубического отверстия, в данном случае наносить не нужно. Высота цилиндра определяется как разность между общей высотой предмета (36 мм) и толщиной параллелепипеда (14 мм) и равна 22 мм. Высота кубического отверстия определяется высотой основания, т. е. она равна 14 мм.

Каждый размер на чертеже указывают только один раз. Например, если на главном виде (см. рис. 116, а) нанесён размер основания цилиндра 20, то на виде сверху его наносить не надо. В то же время чертёж должен содержать все размеры, необходимые для изготовления предмета. Очень часто школьники забывают нанести такие размеры, как 16, 18, 5 и 6 мм, без которых невозможно определить на чертеже взаимное положение частей предмета.

На чертежах обязательно наносят габаритные размеры. Габаритными называют размеры, определяющие предельные (наибольшие и наименьшие) величины внешних (и внутренних) очертаний изделий. На рисунке 116 это размеры 67, 32, 36.

Вы знаете, что при нанесении размеров меньшие размеры располагают ближе к изображению, а большие – дальше. Так, размер 14 на главном виде (рис. 116, а) находится ближе к изображению, а 36 – дальше. Благодаря соблюдению этого правила удаётся избежать лишних пересечений размерных и выносных линий.

Таким образом, габаритные размеры, которые всегда больше других, располагают дальше от изображения, чем остальные. Без габаритных размеров чертёж не закончен.

На рисунке 117, а и б приведены два примера нанесения размеров детали типа вал. В первом случае правильное, во втором – неудачное, с ошибками. Ошибки выделены коричневым цветом.

Размеры надо наносить так, чтобы удобно было читать чертёж и при изготовлении детали не выяснять что-либо путём подсчётов. На первом чертеже (рис. 117, а) длина детали – 100 мм – видна сразу. На втором (рис. 117, б) – её надо подсчитывать.

Размеры, определяющие длину цилиндров – составных частей детали, в первом случае нанесены с учётом изготовления детали. Как вы эту деталь будете изготавливать в мастерских? Сначала проточите цилиндр 40 на длину 45 мм, а затем 20 на длину 25 мм. То же с другой стороны. Во втором случае это при нанесении размеров не учтено.

Размеры наносят, как правило, вне контура изображения и так, чтобы размерные линии по возможности не пересекались между собой. Цифры пишут над размерными линиями, тогда чертёж удобно читать. На рисунке 117, б это не везде выдержано. Размеры 30, 40, 20 (справа) расположены внутри контура изображения. Размеры 20 нанесены под размерной линией. Размер 50 вынесен далеко вправо, что привело к пересечению многих выносных линий и осложнило понимание чертежа. В данном случае его удобней нанести, как на рисунке 117, а.

Осевая (штрихпунктирная) линия должна выходить за контур изображения примерно на 3 мм и не пересекать размерное число. На рисунке 117, б это не выдержано. Неудачно проведены и выносные линии, они не выходят за размерные линии или проведены слишком далеко.

У деталей, имеющих форму тел вращения, часто торцовые кромки срезают на конус. Этот элемент называют фаской. Её назначение – облегчить сборку деталей, защитить кромки от повреждения, а руки рабочего от порезов.

Наиболее часто встречаются фаски под углом 450. Их размеры наносят записью, например, 2 х 450, где 2 – высота фаски (рис. 118, а). Если встречается несколько одинаковых фасок, их размер наносят один раз с указанием количества (рис. 118, б).

Размеры фасок под другими углами указывают линейными и угловыми размерами, а не надписью (рис. 118, в).

- Как анализ формы предмета помогает определить размеры, необходимые для нанесения на чертеже детали?

- Какие размеры наносят на чертеже цилиндра, конуса, прямоугольного параллелепипеда?

- Благодаря каким знакам можно изобразить в одной проекции цилиндр и конус? Призму с квадратным основанием?

- Какие размеры на рисунке 116 определяют взаимное положение частей детали?

- Какие размеры называют габаритными? Обязательно ли их надо наносить на чертеже?

- Как наносят размеры фасок под углом 450?

36. Постройте по заданию учителя наглядное изображение одной из деталей (рис. 119) и нанесите размеры.

37. Постройте по аксонометрической проекции (рис. 120) три вида детали и нанесите размеры.

38. По заданию учителя перечертите один из чертежей (рис. 121), увеличив изображение в два раза. Нанесите размеры, определив их с помощью обмера изображений. На одном чертеже (рис. 121, а) сократите количество изображений.

39. Перечертите заданные изображения, увеличив их в два раза, и постройте третий вид (рис. 122). Нанесите размеры, определив их с помощью обмера изображений.

- Итог урока

Оценивание работ учащихся и выставление оценок.

Домашнее задание: завершить построения; читать § 14 учебника (сс. 91-97).