ПРЯМОУГОЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ

Цели: узнать, что называется прямоугольным проецированием, познакомиться с проецированием на одну и несколько плоскостей проекций.

Предмет: ИЗО с элементами черчения.

Класс: 9.

Дата: 16.12.2010 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Беседа по вопросам:

- Что называется проецированием? Приведите примеры проекций.

- Как построить на плоскости проекцию точки? Проекцию фигуры?

- Какое проецирование называется центральным, параллельным, прямоугольным, косоугольным?

- Какой способ проецирования используется при построении чертежа и почему?

- Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

Проецирование на одну плоскость проекций

Пусть необходимо построить прямоугольную проекцию предмета, заданного на рисунке 43. Выберем вертикальную плоскость проекций, обозначив её буквой V. Такую плоскость, расположенную перед зрителем, называют фронтальной (от французского слова «фронталь», что означает «лицом к зрителю»). Будем теперь строить проекцию предмета на эту плоскость, рассматривая предмет спереди. Для этого мысленно проведём через некоторые точки, например, вершины предмета и точки отверстия, проецирующие лучи, перпендикулярные к плоскости проекций V (рис. 43, а). Отметим точки пересечения их с плоскостью и соединим прямыми, а точки окружности – кривой линией. Мы получим проекцию предмета на плоскости.

Заметьте, что предмет был расположен перед плоскостью проекций так, что две его поверхности оказались параллельными этой плоскости и спроецировались без искажения. По полученной проекции мы сможем судить лишь о двух измерениях предмета в данном случае – высоте и ширине и о диаметре отверстия (рис. 43, б). А какова толщина предмета? Пользуясь полученной проекцией, мы этого сказать не можем. Значит, одна проекция не выявляет третьего измерения предмета. Чтобы по такому изображению можно было полностью судить о форме детали, его иногда дополняют указанием толщины (s) детали, как на рисунке 44. Так поступают, если предмет несложной формы, не имеет выступов, впадин и пр., т. е. его условно можно считать плоским. Примеры чертежей деталей, содержащих одну прямоугольную проекцию, вы видели на рисунках 34 и 36.

Проецирование на несколько плоскостей проекций

Одна проекция не всегда однозначно определяет геометрическую форму предмета. Например, по одной проекции, данной на рисунке 45, а, можно представить предметы такими, как они показаны на рисунке 45, б и в. Можно мысленно подобрать и другие предметы, которые также будут иметь своей проекцией изображение, данное на рисунке 45, а. Кроме того, как мы выяснили, на таком изображении не отражено третье измерение предмета.

Все эти недостатки можно устранить, если построить не одну, а две прямоугольные проекции предмета на две взаимно перпендикулярные плоскости (рис. 46): фронтальную (V) и горизонтальную (её обозначают буквой H).

Чтобы получить проекцию на фронтальной плоскости V, предмет рассматривают спереди, а на горизонтальной плоскости H – сверху.

Линию пересечения этих плоскостей (она обозначена x) называют осью проекций (рис. 46, б).

Построенные проекции оказались расположенными в пространстве в разных плоскостях (горизонтальной и вертикальной). Изображения же предмета обычно выполняют на одном листе, т. е. в одной плоскости. Поэтому для получения чертежа предмета обе плоскости совмещают в одну. Для этого поворачивают горизонтальную плоскость проекций вокруг оси x вниз на 900 так, чтобы она совпала с вертикальной плоскостью. Обе проекции окажутся расположенными в одной плоскости (рис. 47).

Границы плоскостей проекций на чертеже можно не показывать, не наносят также и проекции проецирующих лучей и линию пересечения плоскостей проекций, т. е. ось проекций, если в этом нет необходимости.

На совмещённых плоскостях фронтальная и горизонтальная проекции предмета располагаются в проекционной связи, т. е. горизонтальная проекция будет находиться точно под фронтальной.

Обратите внимание, что нижний выступ предмета оказался невидимым на горизонтальной проекции, поэтому он показан штриховыми линиями.

Рассмотрим ещё один пример. По рисунку 48 мы легко представим общую форму детали. Но форма выемки в вертикальной части остаётся невыявленной. Чтобы увидеть, какая она, надо построить проекцию ещё на одну плоскость. Её располагают перпендикулярно плоскостям проекций H и V.

Третью плоскость проекций называют профильной, а полученную на ней проекцию – профильной проекцией предмета (от французского слова «профиль», что означает «вид сбоку»). Её обозначают буквой W (рис. 49, а). Проецируемый предмет помещают в пространстве трёхгранного угла, образованного плоскостями V, H и W, и рассматривают с трёх сторон – спереди, сверху и слева. Через характерные точки предмета проводят проецирующие лучи до пересечения с плоскостями проекций (рис. 49, а). Точки пересечения соединяют прямыми или кривыми линиями. Полученные фигуры будут проекциями предмета на плоскостях V, H и W.

Профильная плоскость проекций вертикальная. В пересечении с плоскостью H она образует ось y, а с плоскостью V – ось z.

Для получения чертежа предмета плоскость W поворачивают на 900 вправо, а плоскость H – на 900 вниз (рис. 49, б). Полученный таким образом чертёж содержит три прямоугольные проекции предмета (рис. 50, а): фронтальную, горизонтальную и профильную. Оси проекций и проецирующие лучи на чертеже здесь также не показывают (рис. 50, б).

Профильную проекцию располагают в проекционной связи с фронтальной справа от неё на одной высоте.

Чертёж, состоящий из нескольких прямоугольных проекций, называют чертежом в системе прямоугольных проекций. В зависимости от сложности геометрической формы предмета он может быть представлен одной, двумя и более проекциями.

Способ прямоугольного проецирования на взаимно перпендикулярные плоскости был разработан французским учёным-геометром Гаспаром Монжем в конце XVIII в. Поэтому такой способ часто называют способом (методом) Монжа. Г. Монж положил начало развитию науки об изображении предметов – начертательной геометрии. Начертательная геометрия является теоретической основой черчения.

V. Итог урока

  - Вопросы самоконтроля

- Всегда ли достаточно на чертеже одной проекции предмета?

- Как называются плоскости проекций? Как они обозначаются?

- Как называются проекции, полученные при проецировании предмета на три плоскости проекций? Как должны располагаться эти плоскости относительно друг друга?

- Практическое задание

На рисунке 51 дано наглядное изображение и чертёж детали – угольника. На наглядном изображении стрелками показаны направления проецирования. Проекции детали обозначены цифрами 1, 2, 3. Вам надо, не перечерчивая чертёж, записать в рабочей тетради:

  - какой проекции (обозначенной цифрой) соответствует каждое направление проецирования (обозначенное буквой);

  - названия проекций 1, 2 и 3.

- Оценка практической работы учащихся, графической работы №2, разбор допущенных ошибок.

- Домашнее задание: читать параграф №4 (сс. 34-39).