ЧЕРТЕЖИ БОЛТОВЫХ И ШПИЛЕЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Цель – получить общие сведения об изображении болтовых и шпилечных соединений.

Предмет: ИЗО с элементами черчения.

Класс: 9.

Дата: 19.04.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Беседа по вопросам:

- Какие соединения относят к разъёмным? Приведите примеры.

- Какие преимущества создаёт стандартизация изделий?

- Что такое взаимозаменяемость?

- Как обозначают метрическую резьбу с крупным шагом? с мелким шагом?

- Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

§32. Чертежи болтовых и шпилечных соединений.

Среди разъёмных соединений наибольшее распространение получили резьбовые. К ним относятся болтовое, шпилечное и винтовое соединения, показанные на рисунке 209. Детали этих соединений – болты, винты, шпильки, гайки и шайбы – имеют установленные стандартом форму, размеры и условные обозначения. Пользуясь этими обозначениями, можно отыскать размеры крепёжных деталей в соответствующих таблицах стандартов. Как это делать, было показано на примере выполнения чертежа болта.

С изображением крепёжных деталей приходится встречаться в основном на сборочных чертежах. На этих чертежах болтовое, шпилечное и винтовое соединения вычерчивают по относительным размерам. Это значит, что величину отдельных элементов определяют в зависимости от наружного диаметра d резьбы. В результате ускоряется работа по выполнению чертежа.

Размеры крепёжных деталей на сборочных чертежах не наносят. Но как же в таком случае определить, какой болт или шпилька входит в соединение?

Необходимые данные записывают в спецификации. С ней мы будем знакомиться позже. А сейчас рассмотрим изображения основных резьбовых соединений.

32.1. Изображение болтовых соединений. Это соединение показано на рисунке 216. В деталях, которые нужно соединить (дет. 1 и дет. 2), просверливают отверстия немного большего диаметра, чем диаметр болта.

Чертежи крепёжных соединений рекомендуется вычерчивать упрощённо (рис. 217, г). Это заключается в следующем. Фаски на шестигранных и квадратных головка болтов и гаек, а также на стержне не изображают. Допускается не показывать зазор между стержнем болта и отверстием в соединяемых деталях.

Чтобы чертёж, представленный на рисунке 217, г, легче было понять, покажем поэтапно образование болтового соединения. Сначала изображён болт и над ним две соединяемые детали (рис. 217, а). Затем болт показан в отверстиях этих деталей, а над ним шайба (рис. 217, б). На рисунке 217, в шайба надета на болт, а над ним показана гайка. Законченный чертёж болтового соединения приведён на рисунке 217, г.

Обратите внимание, что соединяемые детали (1 и 2) заштрихованы в разные стороны.

Болты в сборочном чертеже показывают нерассечёнными, если секущая плоскость направлена вдоль их оси. Гайки и шайбы изображают также нерассечёнными.

В спецификации для болтов указывают диаметр и тип резьбы, длину стержня и номер стандарта. (В учебнике для упрощения записи здесь и далее для других крепёжных деталей номер стандарта не приведён.) Запись Болт М12 х 1,25 х 60 означает: болт с метрической резьбой 12 мм, шаг 1,25 мм (мелкий), длина стержня 60 мм.

Для гайки указывают диаметр и тип резьбы. Запись Гайка М16 означает: гайка с метрической резьбой, имеющая диаметр 16 мм, шаг резьбы крупный. Для шайб указывают диаметр болта. Запись Шайба 12 означает: шайба для болта диаметром 12 мм.

Вы будете вычерчивать элементы болтового соединения по относительным размерам. Их определяют в зависимости от наружного диаметра резьбы по соотношениям, приведённым на рисунке 217. Рассмотрим пример определения относительных размеров для болтового соединения с резьбой М20 (d = 20 мм):

диаметр окружности, описанной вокруг шестиугольника, D = 2d (2 х 20 = 40 мм);

высота головки болта h = 0,7d (0,7 х 20 = 14 мм);

для нарезной части l0 ( 2d + 6 (2 х 20 + 6 = 46 мм);

высота гайки H = 0,8d (0,8 х 20 = 16 мм);

диаметр отверстия под болт d = 1,1d (1,1 х 20 = 22 мм);

диаметр шайбы Dш = 2,2d (2,2 х 20 = 44 мм);

высота шайбы S = 0,15d (0,15 х 20 = 3 мм).

По этим размерам можно вычерчивать болтовое соединение.

- В зависимости от какой величины определяют относительные размеры болтового соединения?

- При выполнении разреза на сборочном чертеже секущая плоскость прошла вдоль оси болта, гайки и шайбы. Нужно ли их штриховать?

- Можно ли на рисунке 217, г не показывать зазор между стержнем болта (дет. 5) и отверстиями в соединяемых деталях 1 и 2?

- Расшифруйте обозначение «Болт М16 х 70» и «Гайка М20».

- Изображением чего является большая окружность на виде сверху (рис. 217, г)?

- Назовите номер детали, показанной на виде сверху шестиугольником (рис. 217, г).

- Выполните эскиз болтового соединения, руководствуясь примером на рисунке 217, г. Диаметр резьбы d равен 10 мм. Толщина каждой из соединяемых деталей 15 мм. Длина l стержня болта 45 мм.

32.2. Изображение шпилечных соединений. Шпилька представляет собой стержень, имеющий резьбу на обоих концах. Одним концом шпилька на всю длину резьбы ввинчивается в глухое (несквозное) отверстие с резьбой в детали 1 (рис. 218). На другой конец навинчивают гайку, под которую подкладывают шайбу. Таким образом прижимают друг к другу скрепляемые детали (дет. 1 и 2). Отверстие в детали 2 имеет немного больший диаметр, чем шпилька (рис. 218).

Покажем поэтапно образование шпилечного соединения, приведённого на рисунке 219, ж.

Сначала в детали показано отверстие под резьбу и над ним сверло (рис. 219, а), а затем отверстие с резьбой и сверху метчик, с помощью которого нарезана резьба (рис. 219, б). Над отверстием (рис. 219, в) показана шпилька, которая ввернута в отверстие (рис. 219, г), а сверху изображена соединяемая деталь. На рисунке 219, е шайба надета на шпильку, выше изображена гайка. И, наконец (рис. 219, ж), показан чертёж шпилечного соединения.

Гайку и шайбу, как и в болтовом соединении, изображают упрощённо, т. е. без фасок. На шпильке фаски тоже не показывают.

Линию, определяющую границу резьбы на нижнем конце шпильки, всегда проводят на уровне поверхности детали, в которую ввернута шпилька (дет. 1, рис. 219, ж).

Посмотрите внимательно, как изображают стержень с резьбой, ввернутый в отверстие. Резьбу в отверстии показывают только там, где она не закрыта концом стержня (рис. 220, а). Нижнюю часть глухого отверстия показывают незаполненной стержнем. Для наглядности нижняя часть отверстия выделена коричневым цветом.

На конце отверстия показывают коническое углубление, полученное от сверла (см. рис. 220, а). Его вычерчивают с углом 1200 при вершине, но размер этого угла не наносят. Не допускайте ошибки, показанной на рисунке 220, б, где диаметр углубления оказался больше диаметра отверстия, чего не может быть.

Штриховку доводят до сплошной толстой линии (рис. 221, а), а не до тонкой, как показано на рисунке 221, б.

Относительные размеры для вычерчивания шпилечного соединения вы будете подсчитывать в зависимости от диаметра резьбы по соотношениям, приведённым на рисунке 219.

Обозначение Шпилька М10 х 60 следует понимать так: шпилька имеет метрическую резьбу, диаметр её 10 мм, длина 60 мм (до ввинчиваемого конца).

Ответьте на вопросы к чертежу (рис. 219, ж):

- Сколько деталей содержит соединение?

- Почему штриховка на разрезе нанесена в разные стороны?

- Как называются детали 4 и 5?

- До какой линии наносят штриховку на разрезе отверстия с резьбой?

- Как определяют относительные размеры для вычерчивания шпилечного соединения?

Графическая работа №17

Чертежи резьбового соединения

Указание к работе №17. Вычерчивая с натуры чертежи одного из видов резьбовых соединений, следуйте примерам, приведённым в данном параграфе. Примените упрощения, установленные стандартом. Наносить размеры не надо.

- Итог урока.

- Оценивание работ, ответов учащихся и выставление оценок.

- Домашнее задание: читать §32 учебника (сс. 166-172).