11. Мясоперерабатывающее производство

В моду входит «колбасный эксклюзив». По мнению специалистов, мясоперерабатывающий цех по выпуску варённых и варёно-копчёных колбас, сосисок и сарделек, мясных деликатесов и дополнительной мясной продукции может стать рентабельным предприятием и приносить прибыль, если его производительность составляет от 1 тыс. т продукции в смену.

«Несмотря на изобилие в торговой сети колбасных изделий и деликатесов от крупных производителей, таких как «Парнас», «Кронштадский мясоперерабатывающий завод», «Стрелец» и мн. др., начинающие мясопереработчики имеют все шансы преуспеть на рынке», - считает Илья Неводник, коммерческий директор компании «Торговый мир», занимающейся поставками оборудования для пищевых производств и предприятий торговли и сферы услуг. По его мнению, потребитель ценит оригинальные рецепты и «домашний» вкус колбас, которым отличается продукция небольших производств. «Кроме того, покупатели устают от однообразия торговых марок в магазинах, а продукция малых производств встречается не в каждой точке. Торговые предприятия, которые её продают, оказываются в выигрышном положении, потому что предлагают покупателю «эксклюзив». При условии правильной организации дела мясоперерабатывающий цех, выпускающий 1 т продукции в смену, окупается за 4-6 месяцев, а рентабельность такого производства составляет до 30%.

Шаг 1. Помещение

Мясоперерабатывающий цех производительностью 1 т продукции в смену требует помещения площадью порядка 200 кв. м.

Подыскивая варианты, нужно учесть, что заниматься производством колбасы можно не везде. Например, не разрешается вести «колбасную» деятельность в жилых домах. «Хороший вариант – помещения, в которых когда-либо находилось пищевое производство, - считает инженер-технолог компании «Торговый мир» Татьяна Лобанова. – В них предусмотрены необходимые коммуникации и другие немаловажные детали, поэтому цех не придётся проектировать с нуля». Такие площади, в частности, могут найтись на территории одной из 50 городских промзон.

«Нелишне ещё на этапе поиска помещения задуматься о стратегии сбыта будущей колбасы. Например, цех может быть открыт при гостинице, у которой есть заинтересованность в сотрудничестве, а также могут найтись свободные площади. Затем часть продукции можно поставлять в рестораны этого отеля», - подсказывает Татьяна Лобанова. В частности, мясоперерабатывающее мини-производство есть при отеле «Пулковская». Ещё один удачный вариант – цех при сети магазинов. Так, собственным мясоперерабатывающим производством владеет сеть магазинов «Диета-18». Малые производства быстрее крупных осваивают выпуск новой продукции, и цех сможет изготавливать те или иные виды колбасы и деликатесы по специальному заказу сети.

Шаг 2. Составление технического задания

Определившись с помещением, приступают к составлению технического задания на проектирование цеха.

Эту задачу помогут выполнить специалисты проектных фирм. Необходимо оборудовать помещение водопроводными и канализационными сетями и электросетями, системами освещения, вентиляции и кондиционирования, охранной и пожарной безопасности.

Таблица 4

Характеристики мясоперерабатывающего цеха производительностью

1 т продукции в смену

| Расход горячей воды, куб. м/смена | 4,2 |
| --- | --- |
| Расход холодной воды, куб. м/смена | 3,5 |
| Установленная мощность, КВт | 116,6 |

Согласно действующим нормам, в цехе потребуется выделить ряд функциональных зон, каждая из которых предназначена для выполнения той или иной технологической операции. При условии согласования с СЭС, структура цеха может иметь индивидуальные черты, например, иногда две разные технологические зоны объединяют в одну. «Так, небольшой цех может закупать мясо в кусках, а не в тушах, - отмечает инженер-технолог компании «Торговый мир» Татьяна Лобанова. – В этом случае можно обойтись без обвалочной зоны». Все зоны должны сообщаться между собой проходами, достаточно просторными для провоза специальных тележек, которые называются «рамами» и служат для перемещения по цеху сырья, полуфабрикатов и готовой продукции и для ряда технологических операций в ходе производственного цикла. В техническом задании на проектирование цеха должны содержаться следующие данные: описание технологических решений, включая коммуникации; перечень оборудования и характеристика сырья, которые планируется использовать в цехе; данные о продукции, которую предполагается производить.

Таблица 5

Основные технологические зоны в составе цеха и их назначение

| Технологическая зона | Назначение |
| --- | --- |
| Низкотемпературная камера 1 | Хранение замороженного сырья |
| Разделочная зона | Дефростация, обвалка, жиловка, приготовление фарша |
| Зона наполнения | Наполнение фаршем колбасных оболочек |
| Низкотемпературная камера 2 | «Созревание» продукции |
| Зона термической обработки | Варка или копчение колбас, сосисок, сарделек |
| Низкотемпературная камера 3 | Охлаждение и хранение готовой продукции |

Потребуется также: душевые комнаты, раздевалки и комнаты отдыха для персонала; помещения кладовых, инвентарный склад и экспедиционная.

Шаг 3. Сертификация

На проектирование цеха разрабатывают проект производства на основании технического задания.

Следует учесть, что в мясоперерабатывающем цехе стены должны быть на 2 м в высоту выложены белым кафелем, пол тоже нужно выстлать плиткой или зацементировать. Проект производства необходимо согласовать в ветеринарной инспекции. Затем можно приступать к строительству цеха.

«Но прежде чем предприятие начнёт работать, нужно пройти ещё ряд процедур, - предупреждает инженер-технолог компании «Торговый мир» Татьяна Лобанова. – Производство должны осмотреть инспекторы ветеринарной службы, Госэпиднадзора и Госпожнадзора. Эти инстанции, соответственно, выдадут ветеринарное удостоверение, которое будет действовать в течение одного года, акт об удовлетворительном санитарном состоянии цеха и акт противопожарной безопасности». «Затем необходимо выпустить пробную партию продукции и получить сертификат соответствия на каждый вид изделий, который планируется изготавливать, - продолжает Татьяна Лобанова. – Также сертификаты должны иметься на всё сырьё и материалы для производства, включая нитки, служащие для перевязки батонов колбасы. Эти документы выдают органы, занимающиеся сертификацией пищевых производств».

Чтобы облегчить задачу сертификации сырья и материалов, многие предприятия имеют врача-ветеринара в штате. Согласно Закону «О защите прав потребителей», продукция должна иметь потребительскую маркировку, где содержаться сведения о товаре и его производителе.

Шаг 4. Оборудование и сырьё

В Петербурге представлено оборудование для мясоперерабатывающих цехов отечественного и импортного производства. В России оборудование выпускают АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С. М. Кирова», «Унитарное предприятие «Красноярский машзавод»», ЗАО «Востокптицемаш» и др. Имеется на рынке также импортное – производства Германии, Испании, Словении, Польши и пр. Торговлей оборудованием отечественного и зарубежного производства для мясоперерабатывающих цехов в Петербурге занимаются компании «Торговый мир», ООО «Карат», ООО «Компания БИО» и т. д. «Комплектация цеха напрямую зависит от его производительности», - отмечает инженер-технолог компании «Торговый мир» Татьяна Лобанова.

Таблица 6

Комплект оборудования для мясоперерабатывающего цеха производительностью

1 т продукции в смену

| Оборудование | Цена, долл. |
| --- | --- |
| Низкотемпературная камера, 3 шт. | 3-5 тыс. |
| Волчок, 1000 кг/час | 2-3 тыс. и выше |
| Куттер, 1000 кг/час | 3 тыс. и выше |
| Фаршемешалка, V дежи 150 л | 2 тыс. и выше |
| Шприц вакуумный, 1700 кг/час | 1-2 тыс. и выше |
| Шпигорезка, 250 кг/час | 2 тыс. и выше |
| Клипсатор пневматический | 800-3 тыс. и выше |
| Пила ленточная | 700-2 тыс. и выше |
| Термокамера, V кам. 300 кг | 2,5-4 тыс. и выше |
| Измельчитель замороженных мясных блоков, 2500 кг/час | 2,5-3 тыс. и выше |
| Льдогенератор, 140 кг/сутки | 3 тыс. и выше |
| Вакуум-упаковочная машина | 2 тыс. и выше |
| Слайсер | 350 и выше |
| Массажер вакуумный | 1800 и выше |
| Вспомогательное оборудование |
| Столы технические | 800-1 тыс. |
| Ёмкости технологические | 1 тыс. |
| Рамы | 1-2 тыс. |
| Измерительные приборы | 500-1 тыс. |
| Режущий инструмент и принадлежности | 1,5 тыс. и выше |
| Итого | 34 тыс. и выше, в зависимости от производителя и поставщика оборудования |

Факты

Потребность сырья для цеха составит около 1520 кг мяса на кости в смену. Затраты на открытие цеха окупаются в течение 6 месяцев. В среднем успешно развивающийся мясоперерабатывающий цех приносит до 8 тыс. долл. прибыли в месяц и выше.

Шаг 5. Персонал

Для обеспечения работы мясоперерабатывающего цеха производительностью 1 т продукции в смену основной штат персонала составляет 7 человек – это технолог и операторы оборудования.

Кроме того, нужны уборщица, рабочий, менеджеры по закупкам и реализации товара. По словам инженера-технолога компании «Торговый мир» Татьяны Лобановой, работник небольшого производства, как правило, совмещает 2-3 должности. «Главный человек на мясоперерабатывающем производстве – технолог, - отмечает Татьяна Лобанова. – В его задачи входят разработка рецептов, калькуляция продукции, контроль качества сырья и готовых изделий, за ходом производственного процесса, температурными режимами и т. д.» Заработная плата технолога малого мясоперерабатывающего цеха в среднем по городу составляет 12-50 тыс. рублей в месяц. Оборудование цеха потребует 4 операторов в смену. Этим специалистам платят 7-9 тыс. рублей. Механик получает порядка 8 тыс. рублей, уборщицы – около 3 тыс. рублей. Предприятию также потребуются водители, зарплата которых на производственных фирмах составляет порядка 9 тыс. рублей в месяц.

Таблица 7

Производители варёных, варёно-копчёных колбас, сосисок и сарделек в Петербурге

| Предприятие | Объём производства |
| --- | --- |
| ООО «Макара» | До 6 т продукции в смену |
| ООО «Артия» | Порядка 3 т продукции в смену |