Урок по технологии на тему

«Разметка тонколистового металла и проволоки»

Предмет: технология.

Класс: 5.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Дата: 12.03.2011 г.

Цель – познакомиться с правилами разметки тонколистового металла и проволоки.

I. Повторение пройденного материала.

- Беседа по вопросам:

- Попробуйте разметить неровную заготовку из тонколистового металла или проволоки. Какие трудности при этом возникают?

- Почему деревянным бруском-гладилкой можно выправить только тонкие металлические листы?

- За счёт чего уменьшается выпуклость при правке?

- Почему при выпрямлении проволоки нельзя сильно стучать по выпуклому месту?

- Можно ли распрямить алюминиевую проволоку толщиной 3 мм, протягивая её между гвоздями, вбитыми в доску?

- Нужна ли правка заготовок из тонколистового металла после их разрезки?

2. Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Рассказ с элементами беседы.

Для того чтобы правильно изготовить деталь, на поверхность заготовки наносят контуры будущего изделия в виде линий и точек с соблюдением чертёжных размеров. Эта слесарная операция называется разметкой.

Разметка выполняется с помощью металлической масштабной линейки, слесарного угольника, чертилки, разметочного циркуля и кернера (рис. 65).

Слесарный угольник (рис. 65, б) применяется для разметки и проверки прямых углов.

Чертилка (рис. 65, в) представляет собой остро заточенный стальной стержень и служит для нанесения рисок (линий) на заготовку. Чертилки бывают различных конструкций.

Разметочный циркуль (рис. 65, г) позволяет наносить на заготовку окружности и дуги. Чтобы во время разметки ножки циркуля не скользили по заготовке, в центрах этих окружностей с помощью кернера (рис. 65, д) наносят неглубокие лунки.

Перед разметкой требуется очистить заготовку от пыли и грязи. Размечать заготовку нужно так, чтобы как можно меньше металла уходило в отходы.

Разметку выполняют по чертежу или по шаблону. Разметку по чертежу (детали из листового металла) начинают от самой ровной кромки заготовки. Если все кромки неровные, то проводят базовую линию (риску) и от неё выполняют дальнейшую разметку детали (рис. 66).

При проведении линий чертилку наклоняют в направлении движения и плотно прижимают к линейке (как карандаш при разметке заготовок из древесины). Водить чертилкой по одному и тому же месту более одного раза не следует, так как от этого линия расширяется, и точность разметки снижается.

При нанесении окружностей разметочный циркуль также наклоняют в сторону движения, прилагая основное усилие к ножке, находящейся в центре окружности.

Если необходимо изготовить не одну, а несколько одинаковых деталей, то для их разметки применяют шаблон – плоскую деталь-образец. Шаблон плотно прижимают к заготовке рукой или струбциной (рис. 67) и обводят по контуру чертилкой.

На заводах разметку деталей выполняют слесари-разметчики. Шаблоны изготавливают слесари самой высокой квалификации – инструментальщики.

- Не класть чертилку и разметочный циркуль в карман халата. Их можно держать только на верстаке.

- Чтобы не поранить руки, подавать чертилку товарищу надо ручкой от себя, а класть на рабочее место – ручкой к себе.

III. Практическая работа.

Разметка заготовок изделий из тонколистового металла и проволоки

- Изучив чертёж корпуса совка хозяйственного и технологический процесс его изготовления, выполните разметку заготовки.

- Рассчитайте длину заготовки крючка дверного (см. рис. 59, в) и разметьте место отрезки проволоки.

- С помощью шаблона выполните разметку воздушного винта (рис. 68).

IV. Итог урока.

Вопросы самоконтроля:

- Какие инструменты применяют для разметки металлических заготовок?

- Какие правила безопасности надо соблюдать при разметке?

- В чём отличие разметки металлических заготовок от разметки заготовок из древесины? В чём их сходство?

- Для чего проводится базовая линия?

- Для какой цели применяют шаблоны?

- Назовите профессию рабочих, изготавливающих шаблоны.

- Как правильно разместить на верстаке чертилку, линейку, угольник, циркуль, заготовку, шаблон?

Оценивание ответов учащихся.

Домашнее задание: читать §24.