ПРОПИЛЬНОЙ МЕТАЛЛ

Цель: познакомиться с техникой пропильного металла.

Предмет: технология.

Класс: 7.

Дата: 20.04.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

1. Фронтальный опрос по предыдущей теме.

- Что такое басма?

- Для каких целей применялась басма в Древней Руси?

- Для какой цели служат басменные доски? Как их изготавливают?

- Почему рельефный рисунок на басменных досках делают не очень высоким?

- Назовите последовательность изготовления басмы.

  - Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

Художественная обработка листового металла известна с глубокой древности. Во многих музеях мира сохранились металлические изделия древнего мира, средневековья. С древнейших времён широко были распространены художественные работы с металлом и на территории нашей страны. Прежде всего, следует назвать скифское искусство художественной обработки металла, относящееся к VII-IV вв. до н. э.

Наиболее простой является техника пропильного металла (другие названия этого искусства: просечная чеканка, просечное железо). Пропильным металлом в старину обивали деревянные ларцы, шкатулки и сундуки. Просечным железом украшали свесы кровли, дымники, венчающие печные трубы (рис. 90), флюгера, подсвечники и накладки на замочные скважины.

Чтобы повысить выразительность пропильного металла, под него иногда подкладывали цветной тканевый фон, чаще всего красный. Иногда этот фон покрывали сверху прозрачными пластинками слюды, на которую уже крепили металлический узор. Такой декор применён, например, русскими мастерами при изготовлении массивных дверей Успенского собора в Ростове Великом.

Для изготовления художественных изделий в технике пропильного металла используют листовую медь, латунь, бронзу, алюминий или стальную жесть.

Работу начинают с правки приготовленной заготовки из листового металла (приёмы правки вы освоили в 5 классе). Затем выполняют разметку рисунка. Для этого на заготовку кладут копировальную бумагу, а сверху – рисунок композиции. Твёрдым карандашом или шариковой авторучкой без пасты рисунок переводят на пластину. Чтобы оставшиеся от копирки следы рисунка не осыпались, их осторожно покрывают прозрачным лаком. Для более надёжной разметки полученные линии слегка обводят чертилкой.

При выпиливании замкнутых контуров в металле предварительно проделывают (сверлят) отверстия. Если размеры контуров небольшие, то их опиливают (расширяют) до нужных размеров надфилями. Для выпиливания контуров сложной формы и имеющих большую протяжённость используют слесарный лобзик.

Слесарный лобзик (рис. 91) представляет собой облегчённую ножовку с тонкой пилкой. Зубья лобзиковых пилок направлены к ручке, поэтому пилят лобзиком сверху вниз, если пластина лежит горизонтально. Приёмы работы этим лобзиком аналогичны приёмам работы столярным лобзиком при выпиливании изделий из фанеры (эти приёмы вы осваивали в 5 классе). При выпиливании контуров в листовом металле также пользуются выпиловочным столиком. Заготовку необходимо придерживать свободной рукой на месте, чтобы она при работе не подскакивала. Следует всегда начинать выпиливать не с внешнего контура, а с внутренних элементов рисунка.

При выпиливании очень тонкого металла, тоньше 1 мм, лучше поместить его между двумя фанерками, скрепив их между собой по углам, и выпиливать все вместе.

После того как все контуры выпилены, зачищают (напильниками или надфилями) острые кромки и шлифуют поверхность изделия сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Для получения зеркального блеска поверхность протирают куском войлока или сукна с нанесённой на него абразивной пастой (например, пастой ГОИ).

Шлифованную и полированную поверхность металла можно покрывать стойкими химическими соединениями, образующими на металле плёнки, окрашенные в различные цвета (эта работа выполняется только учителем). Завершают работу лакированием поверхности.

Готовый узор монтируют на изделии (например, шкатулке) мелкими гвоздиками, которые тоже могут служить дополнительными декоративными элементами. Чтобы повысить декоративную выразительность рисунка, под него можно подложить цветной фон.

Правила безопасности

  - При разметке заготовки не укладывать чертилку в карман халата.

  - Работать напильниками, слесарным лобзиком с надёжно закреплёнными и справными ручками.

  - Надёжно крепить выпиловочный столик к верстаку.

  - Не делать резких движений лобзиком при выпиливании, не наклоняться низко над заготовкой.

- Практическая работа

Изготовление изделий в технике пропильного металла

- Продумайте, какое изделие вы хотели бы изготовить (брелок для ключей, эмблему-накладку на альбом, декоративные элементы на кожаные или текстильные изделия, накладки на замочные скважины и др.). Подберите из книг и журналов подходящий рисунок или нарисуйте его сами.

- Подготовьте листовую заготовку из металла (меди, латуни, алюминия, стали) для работы.

- Перенесите на заготовку с помощью копировальной бумаги контуры рисунка.

- Рассмотрите разметку. Определите и наметьте места сверления отверстий.

- Обработайте внутренние и наружные контуры соответствующими инструментами.

- Зачистите изделие надфилями и шлифовальной шкуркой.

- Покройте лаком изготовленное вами изделие.

- Итог урока.

Оценка выполненной работы.

Учитель отмечает наиболее качественно выполненные работы, обращает внимание на характерные недостатки.

Вопросы и задания

- Где применялись и применяются художественные изделия из пропильного металла?

- Назовите последовательность работ при изготовлении изделий в технике пропильного металла.

- Из каких основных частей состоит слесарный лобзик?

- Каким образом выпиливают изделия из очень тонкого металла?

- Какими инструментами зачищают, шлифуют и полируют поверхность изделия?

Домашнее задание: ответить на вопросы в конце §29 (с. 135), читать §29.