ВИДЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ

Цель: познакомиться с видами и назначением токарных резцов.

Предмет: технология.

Класс: 7.

Дата: 09.02.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Фронтальный письменный опрос по предыдущим темам.

- Каким инструментом обрабатывают детали на токарных станках?

- Из каких основных частей состоит токарный резец?

- Какие поверхности и кромки имеются на головке резца?

- Назовите углы заточки резца.

- Что общего между токарным резцом, зубилом, сверлом, ножовкой?

- Назовите основные виды токарных резцов.

- Какие работы можно выполнять проходными резцами?

  - Сообщение темы и цели урока.

  - Изложение программного материала.

Объяснение учителя

Управление станком – это выполнение действий, которые обеспечивают процесс резания, т. е. вращение заготовки и перемещение резца. Однако прежде чем приступить к управлению станком, его надо наладить и настроить.

Наладка станка заключается в закреплении заготовки и инструмента. Для закрепления заготовок применяют трёхкулачковый патрон (рис. 67) или поводковую план-шайбу с центрами (рис. 68).

В патрон заготовку 1 (рис. 67) помещают на глубину не менее 20…25 мм и сжимают кулачками 6 при помощи ключа 4. Заготовка не должна выступать из патрона на величину более пяти её диаметров.

Перед закреплением заготовки в центрах в её торцах выполняют отверстия. Передний центр 2 (рис. 68) устанавливают в коническое отверстие шпинделя, а задний 6 – в пиноль задней бабки. Вместо патрона на шпинделе закрепляют поводковую планшайбу 1.

Резец 1 (рис. 69) закрепляют в резцедержателе ключом 4 с помощью винтов 5. Резец не должен выступать от края поверхности резцедержателя на расстояние, равное 1…1,5 высоты резца. С помощью подкладок 6 под резец 1 добиваются того, чтобы вершина резца совпадала с вершиной заднего центра 2.

С помощью подкладок 6 под резец 1 добиваются того, чтобы вершина резца совпадала с вершиной заднего центра 2.

Настройка станка – это установление необходимой частоты вращения шпинделя и скорости перемещения суппорта. Для каждого конкретного способа обработки устанавливают наиболее выгодные режимы резания: скорость резания, глубину резания и подачу.

Скорость резания (v, м/мин) – это путь, который проходят наиболее удалённые от центра точки обрабатываемой заготовки за единицу времени при её вращении. Глубина резания (t, мм) – это толщина слоя металла, которая срезается за один рабочий ход резца: t = (D – d)/2, где D – диаметр заготовки, d – потребный диаметр детали. Подача (s, мм/об) – это величина перемещения режущей кромки резца в направлении движения подачи за один оборот заготовки.

Настраивают станок ТВ-6 при помощи нескольких ручек по таблицам, которые прикреплены к станку. Органы управления станком показаны на рис. 62, с. 88.

Правила безопасности

- Не включать станок без разрешения учителя.

- Работать на станке только в спецодежде и в защитных очках.

- Работать только при опущенных защитных кожухах, закрывающих патрон и суппорт.

- Не передавать и не брать предметы через движущиеся части станка.

- Во время работы не наклонять голову близко к вращающемуся патрону.

- Не опираться на станок, не класть на него инструменты и заготовки.

- Не отходить от включенного станка.

- Практическая работа №1

Управление токарно-винторезным станком ТВ-6

      - Проверьте соответствие станка вашему росту. Подберите подставку под ноги, чтобы ладонь правой руки, согнутой под углом 900, находилась не ниже оси центров станка.

      - Проверьте вместе с учителем исправность защитных кожухов, закрывающих суппорт и патрон, осмотрите исправность заземляющего провода.

      - Установите с помощью рукояток по таблице на передней панели станка наименьшую частоту вращения шпинделя. Остальные рукоятки управления станком установите в нейтральное положение. Включите электродвигатель кнопкой «Вперёд» и выключите кнопкой «Стоп». Нажмите кнопку «Назад», затем «Стоп».

Повторите упражнение, устанавливая частоты вращения, указанные в таблице.

      - Кнопкой 14 (рис. 62, с. 88) включите реечную передачу. Вращая рукоятку 6, переместите поперечные салазки в заднее крайнее, а затем в переднее крайнее положение. Рукояткой 8 установите верхние салазки в левое крайнее, а затем в правое крайнее положение.

      - Установите минимальную частоту вращения шпинделя, включите ходовой вал рукояткой 2 (рис. 62, с. 88) и установите направление подачи рукояткой 3 «Влево». Рукояткой 1 установите минимальную величину подачи по таблице на передней панели станка. Включите электродвигатель кнопкой «Вперёд» (шпиндель начнёт вращаться). Рукояткой включите и через 1…2 с выключите механическую подачу.

Повторите упражнение при положении рукоятки 3 «Вправо».

Установите другие величины подачи и повторите упражнение.

Практическая работа №2

- Переместите суппорт в крайнее правое положение и установите все рукоятки в нейтральное положение.

- Вставьте ключ 4 (рис. 67) в одно из гнёзд патрона и, вращая его против часовой стрелки, разведите кулачки 6. Правой рукой установите заготовку в патрон и предварительно закрепите её ключом.

- Проверьте правильность установки заготовки в патроне. Для этого включите станок кнопкой «Вперёд», возьмите в правую руку кусочек мела и, опираясь ею на кисть левой руки, которая находится на направляющей станины, подведите мел к вращающейся заготовке до образования на ней меловой риски. Выключите станок кнопкой «Стоп». Если риска не сплошная, то лёгким ударом молотка несколько сместите заготовку по риске и окончательно закрепите её.

- Переместите суппорт в крайнее правое положение. Установите резец в резцедержатель так, как показано на рис. 69.

- Итог урока.

Оценка выполненной работы.

Учитель отмечает наиболее качественно выполненные работы, обращает внимание на характерные недостатки.

Вопросы и задания

- Что такое управление станком?

- Как осуществляется наладка станка?

- Как правильно установить заготовку в трёхкулачковый патрон, устранив её биение?

- Почему нельзя оставлять ключ в патроне?

- Назовите последовательность установки резца.

- Какие режимы резания вы знаете?

- Как рассчитать глубину резания?

Домашнее задание: читать параграф 20; ответить на вопросы в конце параграфа (с. 99).