Основные задачи на построение касательных (часть 3)

На рисунке дан способ проведения общей касательной к двум окружностям различных радиусов.

- Соединяем точки M и N прямой для определения центра подобия. Так как центр подобия в данном случае находится вне пределов формата чертежа, мы прибегаем к следующему приёму: из точек A и B проводим прямые параллельно к прямой NM до пересечения их в точках E и C.

- Из центров O2 и O1 радиусами O2E и O1C на диаметре (оси) данных окружностей отмечаем точки M’ и N’.

- Через полученные точки M’ и N’ проводим прямые, параллельные диаметру данных окружностей, которые определяют точки касания K1 и K2.

- Соединив точки K1 и K2, получим искомую касательную.

На рисунке 60 дан пример проведения касательных двумя угольниками.